проект

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Краснинский район»

Смоленской области

от_______________№______

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 2018–2028 годы

Паспорт программы

| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Цели муниципальной программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей городского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Повышение надежности и качества работы систем коммунальной инфраструктуры: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса: - увеличение уровня рентабельности организаций ЖКХ, увеличение инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов отрасли, увеличение инвестиций в развитие отрасли. - снижение темпов роста тарифов на коммунальные услуги при стабильном качестве услуг. - создание благоприятных условий для строительства жилья. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2028 |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: ….. тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. Объемы средств для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке. |
| Ожидаемые результаты | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий городского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

- Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области (административный центр – пгт Красный), расположено в западной части Смоленской области у границы с Республикой Беларусь. В 45 км. к западу от областного центра – города Смоленска, на слиянии рек Свиная и Мерея.

В состав Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области входят также населенные пункты: д. Большая Добрая, д. Буяново, д. Залужечье, д. Кутьково, д. Сорокино, д. Храпово.

В поселении имеется разработанный генеральный план, целевые программы развития.

Территория муниципального образования определена в границах, утвержденных областным законом от 28 декабря 2004 года №136-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Климат. Территория Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области расположена в зоне умеренно-континентального климата, который характеризуется умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой, зимний период продолжается около  пяти месяцев (ноябрь – март) самый холодный месяц – январь. с холодной зимой и умеренно- теплым летом.

Автомобильные дороги обеспечивают сообщение с административным центром пгт Красный. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 60,3 км. С запада на восток район пересекает автодорога М-1 «Беларусь». Расстояние от пгт Красный до города Москвы 456 км, до города Смоленска 45 км.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 5 организации в сфере водоснабжения, электроснабжение, газоснабжения, теплоснабжения, связь.

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в Краснинском городском поселении организовано в пгт Красный от артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в Краснинском городском поселении – 49,9 км. На территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована в пгт Красный, д. Храпово, д. Большая Добрая, д. Буяново.

Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Водопроводные сети, расположенные на Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области находятся на обслуживании в МУП «Коммунальщик». Объекты централизованного водоснабжения являются муниципальной собственностью Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и  характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование сооружения | Год постройки | Диаметр труб, мм | Глубина заложения, м | Мощность | Марка насоса | Диаметр заборной трубы мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина д. Храпово | 1962 | 100 | 118 | 12м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 40 |
| Артезианская скважина д.Большая Добрая | 1962 | 100 | 83,6 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 40 |
| Артезианская скважина д. Буяново | 1970 | 110 | 101 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 40 |
| Артезианская скважина ул.Свердлова №46 | 1960 | 100 | 118 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |
| Артезианская скважина ул. Кутузова №30 | 2005 | 100 | 90 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |
| Артезианская скважина ул. Комсомольская №8а | 1973 | 150 | 80 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 50 |
| Артезианская скважина ул. Советская № 75 | 1999 | 250 | 97 | 16м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |
| Артезианская скважина ул. Гвардейская, 16 | 1990 | 110 | 91,8 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 50 |
| Артезианская скважина пер.Глинки | 1981 | 150 | 80 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |
| Артезианская скважина ул. Калинина | 2005 | 100 | 87 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |
| Артезианская скважина ул. Мелиораторов | 1978 | 100 | 96 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 50 |
| Артезианская скважина ул. Ленина | 1962 | 100 | 100 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 40 |
| Артезианская скважина ул. Ленина 28 | 1971 | 100 | 85 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 40 |
| Артезианская скважина ул. Советская | 1970 | 100 | 85 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |

Водоотведение

Централизованная система водоотведения имеется только в пгт Красный.

Действующая система водоотведения в пгт Красный состоит из 3-х насосных станций, 5,9 км напорных и самотечных трубопроводов. Индивидуальный жилищный фонд посёлка пользуется придомовыми выгребами.

Система водоотведения характеризуются высоким уровнем износа. Уровень износа канализационных насосных станций составляет 90 %, сетей канализации –75 %, требуется приведение капитального ремонта очистных сооружений.

В связи с тем, что в местах индивидуальной застройки жилья  централизованное канализование стоков не предусматривается, данной Программой предусмотрены только мероприятия по реконструкции действующих сетей канализации.

Характеристика

сооружений водоотведения пгт Красный  на 01.01.2017 года

а) Канализационные насосные станции

| № п/п | Место расположения | Производи-тельность (куб. м/час) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС ул. Больничный городок | 50 | 1990 | 90 |
| 2 | КНС ул. Советская | 50 | 1990 | 90 |
| 3. | КНС ул. Глинки | 18 | 2016 | 0 |

б) Очистные сооружения

| № п/п | Место расположения | Производительность (куб. м/сутки) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гоголя | 50 | 1971 | 100 |

в)  Сети канализации

| № п/п | Участок канализации | Характеристика трубопровода | Уровень износа (%) | Требует замены (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | диаметр (мм) | длина (км) |  |  |
| 1 | пгт Красный | чугун, асбестоцементные | 200 | 5,5 | 75 | 5,5 |
| 2. | пгт Красный, ул. Глинки | полиэтилен | 200 | 0,4 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 5,9 | 75 | 5,5 |

Развитие системы сбора утилизации бытовых отходов

В Краснинском городском поселении Краснинского района Смоленской области проблема сборки, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. На территории Краснинского городского поселения отсутствует свалка и полигон для хранения и утилизации твёрдых бытовых отходов, связи с этим на территории поселения существует большое количество несанкционированных  свалок.

Сбором и вывозом ТКО и жидких отходов занимаются предприятие МУП «Коммунальщик». Общий объем отходов, вывозимых на полигон в д. Гусино, составляет порядка 4,3 тыс. м3/год. В настоящее время норма накопления отходов составляет:

- в пгт Красный - 1,0 м3/год на 1чел;

В задачу санитарной очистки поселений входит сбор, удаление и  обезвреживание твердых коммунальных отходов от всех зданий и  домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в  целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Сбор ТКО от домовладений предполагается производить в  переносные  металлические мусоросборники, содержимое которых вывозится   мусоровозами.

В связи с тем, что площадки для сбора и вывоза ТКО, расположенная вблизи д. Малеево закрыта необходимо построить полигон для вывоза и хранения ТБО.

Газоснабжение

Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области газифицировано не полностью. Подводом природного газа оснащен пгт Красный.

Населенные пункты, входящие в состав Краснинского городского поселения Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области не газифицированы, в населенных пунктах без подключения природного газа осуществляется подвоз сжиженного баллонного газа.

Теплоснабжение

Теплоснабжение пгт Красный осуществляется от газовых котельных . Основным видом топлива для котельных является газ.

Электроснабжение

Основным источником электроснабжения в пгт Красный является п/ст 110/35/10 Красный, которая получает питание от двух ВЛ 110 кВ- ВЛ 145 Голынки и ВЛ 189 Талашкино.

Электроснабжение пгт Красный осуществляется по двум высоковольтным линиям 10 кВ. общей протяженностью 15,64 км./лин.

Количество трансформаторных подстанций 24 шт.,  общей мощностью 6720 кВ, общая протяженность ВЛ составляет 45,04 км./лин.

- Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки реализации муниципальной программы

Целью Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 2018–2028 годы является модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение их сверхнормативного износа, обеспечение доступного, надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, привлечение средств как бюджетных, так и внебюджетных источников.

Программой предусматривается модернизация и реконструкция объектов в сфере тепло–, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, газификации.

Реализацию программных мероприятий предусматривается осуществлять за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников.

Необходимость разработки и реализации Программы на территории поселения обусловлена перспективой развития поселения, общим состоянием коммунального хозяйства, которое должно обеспечить необходимый объем и уровень тепло–, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Реализация Программы должна обеспечить:

- увеличение объёмов строительства объектов социальной инфраструктуры и жилья;

- модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, в том числе:

- развитие сетей и объектов тепло–, водоснабжения и водоотведения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры;

-  газификацию населенных пунктов поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- обеспечение повышения надежности и качества оказываемых потребителям коммунальных услуг.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

В рамках муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 2018 - 2028 годы будут реализовываться следующее основное мероприятие:

Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие:

- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта очистных сооружений, расположенных в пгт Красный,  ул. Гоголя;

- капитальный ремонт очистных сооружений;

- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта КНС (ул. Больничный городок, ул. Советская);

- капитальный ремонт КНС (ул. Больничный городок, ул. Советская);

- - разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта канализационных сетей;

- капитальный ремонт канализационных сетей;

- газификация д. Большая Добрая и д. Сорокино;

- строительство линий электропередач для освещения улиц пгт Красный.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет ,,,,,,,,,, тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – ,,,,,, тыс. руб.;

2019 год – ,,,,, тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

Реализация мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») и внебюджетных источников, в т.ч. средств инвесторов.

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Объемы финансирования муниципальной программы могут быть скорректированы в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, региональных целевых программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета Российской Федерации, областного бюджета и бюджета Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, будут направлены на капитальный ремонт, строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Нормативно-правовые акты, касающиеся сферы реализации муниципальной программы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185- ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы включают в себя:

- мониторинг законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства.

План реализации муниципальной программы

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснинского городского поселения

Краснинского района Смоленской области на 2018 – 2028 годы»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1.1. | Количество проектов ПСД разработанных, подготовленных, получивших положительное заключение госэкспертизы | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 3 | х |
| 1.2. | Количество реализованных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта очистных сооружений пгт Красный, ул. Гоголя | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |  |  | х |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта КНС, пгт Красный, ул. Больничный городок | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта КНС, пгт Красный, ул. Советская | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации на газификацию д. Большая Добрая, Краснинского района, Смоленской области | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации на газификацию д. Сорокино, Краснинского района, Смоленской области | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Разработка проектно-сметной документации разработка проектно сметной документации на проведение капитального ремонта канализационных сетей | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации линии электропередач по пер. Заречный | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство линий электропередач по пер. Заречный | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта очистных сооружений по ул. Гоголя, в пгт Красный, Краснинского района, Смоленской области | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта КНС по ул. Больничный городок, в пгт Красный, Краснинского района, Смоленской области | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта КНС по ул. Советская, в пгт Красный, Краснинского района, Смоленской области | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта канализационных сетей | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта КНС по ул. Советская, в пгт Красный, Краснинского района, Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация д. Большая Добрая, Краснинского района, Смоленской области | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация д. Сорокино, Краснинского района Смоленской области | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |