АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 20.10.2017 № 583

# Об утверждении Положения о порядке

# содержания и ремонта автомобильных

# дорог общего пользования местного

# значения в границах  муниципального

# образования "Краснинский район"

# Смоленской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007  N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подпунктом 5 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом  муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области, Администрация муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области В.А. Боханова.

Исполняющий полномочия Главы

муниципального образования

Краснинский район"

Смоленской области  									В.Н. Попков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования

"Краснинский район"

Смоленской области

от 20.10.2017  № 583

### ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано на основании федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации", Приказа Минтранса РФ от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".

2. Настоящее Положение определяет:

2.1. порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области  (далее по тексту - автомобильные дороги) в зимний и летний периоды, устанавливает требования к их содержанию, обеспечивающие условия для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

2.2. порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области  (далее - работы по ремонту автомобильных дорог).

3. Действие настоящего Положения распространяется на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в границах муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

1. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог,.

2. Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения).

3. Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

4. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

5. Текущий ремонт автомобильных дорог - работы по предупреждению и исправлению мелких повреждений дороги и ее сооружений, проводимые в течение всего года на всем протяжении городской улицы, дороги.

3. Организация деятельности по содержанию автомобильных дорог

1. Содержание автомобильных дорог должно осуществляться в соответствии с требованиями "ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", Приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".

2. Организацию содержания автомобильных дорог, выявление нарушений содержания автомобильных дорог осуществляет  отдел по ЖКХ и строительству Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области.

3. Содержание автомобильных дорог производится подрядной организацией (подрядными организациями) победившей в результате проведения конкурсных процедур, на основании муниципального контракта.

4. Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом времени года) на всем протяжении дороги по всем ее элементам и сооружениям. Работы по содержанию, как правило, не требуют составления проектной документации и выполняются на основе нормативов, ведомостей дефектов и смет.

5. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам возлагается на отдел по ЖКХ и строительству Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области .

4. Организация работ по содержанию автодорог в зимний период

1. Период зимнего содержания автомобильных дорог устанавливается с 15 октября по 14 апреля.

2. В состав работ по зимнему содержанию входят:

2.1. механическая снегоочистка;

2.2. расчистка дорог от снежных заносов;

2.3. формирование снежных валов на обочинах;

2.4. обработка противогололедными материалами дорог, улиц, тротуаров, остановок общественного транспорта с последующим сгребанием снега с проезжей части;

2.5. регулярная очистка от мусора, снега и льда конструктивных элементов дорог, а также остановок общественного транспорта;

2.6. очистка от снега дорожных знаков и указателей.

3. Уборка снега и льда с проезжей части улиц, дорог начинается немедленно с начала снегопада. В первую очередь производится уборка с улиц и дорог, имеющих маршруты транспорта общего пользования. Во избежание образования снежно-ледяного наката работы продолжаются непрерывно до окончания снегопада согласно действующим санитарным нормам и правилам.

4. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части, должен быть перемещен на обочины. На остановках пассажирского транспорта, в местах пешеходных переходов, бровок с примыкающими территориями в валах снега должны быть сделаны разрывы.

5. В первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения автомобильного транспорта участки автомобильных дорог - спуски, подъемы, мосты, перекрестки, пешеходные переходы через проезжую часть и остановки общественного транспорта.

6. При непрекращающемся снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа снегоуборочной техники.

7. Дороги должны быть очищены от снега на всю ширину дороги, указанную в муниципальном контракте. Допускается образование снежного наката до 10 см; в период оттепели в течение 2 суток должны производиться удаление наката и ликвидация колеи.

8. Не допускается: колейность на проезжей части глубиной более 50 мм; образование свободных растворов на проезжей части вследствие обработки ее противогололедными реагентами; применение жидких реагентов на остановках общественного транспорта.

9. На тротуарах допускается наличие уплотненного снега в периоды экстремальных погодных условий (длительные снегопады, метели) до 20 см; в периоды гололедицы тротуары должны быть обработаны противогололедными материалами.

10. Крытые остановки общественного транспорта в периоды между снегопадами должны быть очищены от уплотненного снега до основания; в периоды гололедицы должны быть обработаны противогололедными материалами, при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов.

5. Организация работ по содержанию автомобильных дорог в летний период

1. В состав работ по летнему содержанию входят:

1.1. поддержание в исправном состоянии дорожного полотна с твердым покрытием (устранение деформаций и повреждений, заделка выбоин, трещин размером более 15 x 60 x 5 см);

1.2. поддержание ровности проезжей части дорог с щебеночным, гравийным и грунтовым покрытием путем их грейдирования;

1.3. уборка мусора на проезжей части дорог и обочинах;

1.4. поддержание в исправном состоянии конструктивных элементов дорог;

1.5. очистка водопропускных труб от мусора и грязи с обязательной вывозкой мусора;

1.6. поддержание ограждений в исправном состоянии, окрашивание их поверхности;

1.7. производство текущего ремонта площадок на остановках общественного транспорта (ремонт металлических поверхностей с последующей окраской, ремонт бетонных и щебеночных покрытий).

2. При выполнении работ по грейдированию предъявляются следующие требования:

2.1. щебеночная дорога должна быть спланирована на всю ширину, указанную в муниципальном контракте;

2.2. после грейдирования дорожное полотно должно иметь уклон от центра дороги к обочинам;

2.3. уровень обочин асфальтобетонных дорог после грейдирования должен быть ниже уровня дорожного полотна.

3. На поверхности дорог и тротуаров после подметания песок и мусор должны отсутствовать.

6. Организация деятельности по ремонту автомобильных дорог

1. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

1.1. оценку технического состояния автомобильных дорог;

1.2. разработку проектов работ по ремонту или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

1.3. проведение работ по ремонту автомобильных дорог;

1.4. приемку работ по ремонту автомобильных дорог.

2. Организация работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется отделом по ЖКХ и строительству Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области .

3. Перечень участков автомобильных дорог и дорожных сооружений, подлежащих ремонту, определяют путем сопоставления фактических показателей их состояния, определенных по результатам обследований, при необходимости проведения диагностики и инженерных изысканий с нормативными значениями.

4. Вид, сроки и состав дорожных работ по каждому участку автомобильной дороги, а также по каждому дорожному сооружению устанавливают на основании ведомостей, содержащих оценку фактического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности отдел по ЖКХ и строительству Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области  осуществляет формирование плана проведения ремонтных работ.

В соответствии с такими планами происходит проведение конкурсных процедур на проведение работ по ремонту автомобильных дорог с целью привлечения подрядных организаций.

6. Ремонт автомобильных дорог, как правило, должен производиться комплексно на всем протяжении ремонтируемого участка автомобильной дороги. Вместе с тем допускается при соответствующем обосновании проведение ремонта отдельных сооружений или их элементов.

7. Приемка объемов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется комиссией, состав которой утверждается распоряжением Администрации  муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области.

7. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет  отдел по ЖКХ и строительству Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области.

2. Нарушение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и сооружений на них, норм настоящего Положения влечет за собой административную, в соответствующих случаях и уголовную ответственность.

Отп. 1 экз – в дело                            Разослать: отдел ЖКХ, прокуратура, информационный отдел

Исп. В.А. Боханов			                    Боханову В.А.

тел.4-12-44

«___»___________

Визы:

З.В. Бабичева			_____________________		_______________

И.А. Малихов		_____________________		_______________