# Утверждена

# постановлением Администрации

# Малеевского сельского поселения

# Краснинского района Смоленской области

# от 20.03.2018 г. № 35 (в ред. от 01.03.2019г. №17, от 03.03.2020г. №20)

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МАЛЕЕВСКОГО сельского  поселения

КРАСНИНСКОГО района

СМОЛЕНСКОЙ области

на период до 2028 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

д. Малеево

2018

1. Общие положения

Схема водоснабжения Малеевского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

# Основанием для разработки схемы водоснабжения Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

# Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

2.  Основные цели и задачи схемы водоснабжения

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Малеевского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области при необходимости в подключении к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Сведения о водоснабжении  по поселению.

### Краткая характеристика Малеевского сельского поселения

### Краснинского района Смоленской области

Малеевское сельское поселение Краснинского района Смоленской области образованно в 2017 году преобразованием Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,  Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Волоедовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Глубокинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и Павловского сельского поселения Краснинского района Смоленской области путем их объединения. Административный центр Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области – деревня Малеево. Юридический адрес: 216120, Смоленская область, Краснинский  район, деревня Малеево ул. Садовая д.5.  Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 01.12.2004 №77-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом»

Сельское поселение граничит:

- на севере, северо-западе — с Краснинским городским поселением, Гусинским сельским поселением;

- на востоке с Мерлинским сельским поселением:

- на юго-востоке — с Монастырщинским районом;

- на юге, юго-западе, западе — с Республикой Белоруссией;

Территория сельского поселения составляет 631,26 квадратных километров.

Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения.

Территория поселения включает в себя 87 населенных пунктов, все имеют статус деревень. Общая численность населения Малеевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 г. – 1798 человек.

В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

| д. Малеево д. Великолесье д. Доморацкое д. Зуньково (нежилая) д. Литвиново д. Лунино д. Новое Село(нежилая) д. Палкино д.Сидоровичи д . Сусловичи д. Хильчицы д. Уссохи д. Шевнево д. Двуполяны д.Глубокое д.Синяки д. Самоны д. Плауны д. Литивля д. Литивлянка д. Перхово д. Бежали д. Борки (нежилая) д. Винные Луки д. Бухарино; д. Глинное; д. Гребени; д. Девичья-Дубрава; (не жилая) д. Катково; д. Ковшичи; д. Ляхово; д. Марково; д. Нейково; д. Подберезье; д. Платоново; д. Струково; (не жилая) д. Тригубово; д. Туговищи; д. Черныши; д. Шелбаны; д. Алушково; д. Авадово; | д. Алфимково; д. Волоедово; д. Гвоздово ; д. Застенки; д. Лисово; д. Старое Кудрино д. Викторово; д. Рахово; д. Расточино; д. Самсоны; д. Курганье; д. Первое Мая; д. Бубново; д. Богдановка; д. Церковище д. Слобода (не жилая) д. Красатинка д. Суймище д. Недвижи д. Полянки д.Речицы (нежилая) д. Болтутино д.Кошелёво (не жилая) д. Шилковичи д. Пятницкое д. Трояны д. Горбово (не жилая) д. Селец д. Забродье д.Антоновичи д.Питьково д.Николаевка д. Павлово д. Дуровичи д. Зверовичи д. Василевичи д. Шеено д. Малахово д. Любаничи (не жилая) д. Хворостово д. Маклаково |
| --- | --- |

Общая площадь жилищного фонда (2018 г.) – 80,4 тыс.кв.м., в том числе муниципальная- 11,1 тыс.м.кв.

По северной границе территории сельского поселения проходит  автодорога Смоленск – Красный – Беларусь (г. Дубровно), которая является главной планировочной осью сельского поселения и оказывает значительное влияние на его хозяйственное развитие.

Территория поселения входит в состав территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (далее – муниципальный район).

На территории Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области 23 населённых пунктов – без постоянного населения.

Административным, культурным и хозяйственным центром  Малеевского сельского поселения  является  д. Малеево, расположенная в юго- западной  части Смоленской области, в 10 км к западу от п. Красный на берегу реки  Лосвинка, до г. Смоленск – 50 км., до железной дороги с. Гусино – 35 км.

Источником водоснабжения объектов поселения являются местные подземные воды. На территории Малеевского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области расположены 41 артскважины. которые являются собственностью СПК «Колос», СПК «Двуполяны», ИП Бракирова Н.И, ООО «Луч», колхоз «Серп и Молот», КФХ «Октябрьское», СПК «Павловский», Администрации Малеевского сельского поселения.

Централизованная система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения   имеется в д. Малеево д. Сидоровичи, д. Сусловичи,  д.Лунино, д. Хильчицы, д. Двуполяны,  д. Глубокое, д. Синяки, д. Плауны, д. Самоны, д. Литивля, д. Литивлянка, д. Бежали, д. Гребени, д. Нейково, д. Катково, д. Платоново,  д. Марково, д. Туговищи, д.Алушково, д.Авадово, д.Алфимково, д.Волоедово, д.Гвоздово, д.Викторово, д. Рахово, д. Расточино,  д. Самсоны, д. Первое Мая, д. Николаевка д. Болтутино, д. Селец,  д.Антоновичи, д. Павлово д. Дуровичи, д. Зверовичи.

Услугами централизованного водоснабжения охвачено 90,0% населения Малеевского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению собственники артскважин. Они производят следующие виды работ и услуг:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения предприятий с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. Оплата услуг,  предоставляемых предприятиями, осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

4.  Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

5.   Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Малеевского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области.

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды.

Водоснабжение Малеевского сельского  поселения  осуществляется из  6 водозаборных скважин. Возле каждой скважины  установлена водонапорная  башня.

| Наименование водозабора и его сооружение | Адрес | Дебит откачки л/сек | Глубина скважины, м | Год постройки | Конструкция скважины, установленное оборудование (марка насоса) | Протяженность водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина | д. Малеево | 25 | 42 | 1968 | ЭЦВ 6-16-110 | 1,5 |
| Арт. скважина | д. Малеево | 25 | 42 | 1968 | ЭЦВ 6-16-110 | 1,5 |
| Арт. скважина | д. Лунино | 2 | 30 | 1968 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 0,8 |
| Арт. скважина | д.Сидоровичи | 2 | 42 | 1968 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 0,5 |
| Арт. скважина | д.Сусловичи | 5 | 35 | 1968 | ЭЦВ 6- 16-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д. Хильчицы | 10 | 42 | 1968 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 1,5 |
| Арт. скважина | д. Двуполяны | 10 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6-16-110 | 3,0 |
| Арт. скважина | д.Глубокое | 5 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6-10-110 | 1,5 |
| Арт. скважина | д. Синяки | 1 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,5 |
| Арт. скважина | д. Самоны | 1 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,5 |
| Арт. скважина | д.Плауны | 1 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6- 10-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д. Литивлянка | 2 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,3 |
| Арт. скважина | д. Литивля | 6 | 100 | 1964 | ЭЦВ 6- 10-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д. Литивля | 4 | 100 | 1971 | ЭЦВ 6- 10-110 | 3,5 |
| Арт. скважина | д.Бежали | 1 | 100 | 1971 | - | 1.0 |
| Арт. Скважина | д. Гребени возле МТФ | 3,75 | 107 | 1985 | ЭЦВ 6-10-110 | 3,1 |
| Арт. скважина | д. Катково | 2,81 | 107 | 1964 | ЭЦВ 6-10-110 | 1,1 |
| Арт. скважина | д. Нейково | 2,95 | 107 | 1986 | ЭВЦ 6-10-110 | 1,2 |
| Арт. скважина | д. Платоново | 2,55 | 112 | 1958 | ЭЦВ 6- 10-110 | 1,7 |
| Арт. скважина | д. Марково | 3.9 | 120 | 1984 | ЭЦВ 6-10-110 | 1,3 |
| Арт. скважина | д. Туговищи возле МТФ | 2,8 | 103 | 1984 | ЭЦВ 6- 10-110 | 1,3 |
| Арт. Скважина | д. Алушково | 10 | 110 | 1983 | ЭЦВ 6-10-110 | 5,2 |
| Арт. скважина | д. Алушково | 10 | 110 | 1987 | ЭЦВ 6-10-110 |  |
| Арт. скважина | д. Авадово | 10 | 107 | 1970 | ЭВЦ 6-10-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д. Алфимково | 10 | 107 | 1970 | ЭЦВ 6- 10-110 | 2,1 |
| Арт. скважина | д. Волоедово | 10 | 107 | 1984 | ЭЦВ 6-10-110 | 1,3 |
| Арт. скважина | д. Гвоздово | 10 | 103 | 1987 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,9 |
| Арт. Скважина | д. Викторово | 1,7 | 107 | 1990 | ЭЦВ 6-10-110 | 2,6 |
| Арт. скважина | д. Викторово | 2,3 | 107 | 1967 | ЭЦВ 6-10-110 | 2,5 |
| Арт. скважина | д. Рахово | 1,2 | 107 | 1989 | БЦПЭ 1,2-63 | 1,8 |
| Арт. скважина | д. Расточино | 1,7 | 112 | 1965 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,75 |
| Арт. скважина | д. Самсоны | 1.7 | 120 | 1962 | ЭЦВ 6-10-110 | 0,7 |
| Арт. скважина | д.Первое Мая | 1,7 | 103 | 1966 | ЭЦВ 6- 10-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д. Николаевка | 40 | 40 | 1968 | ЭЦВ 6-10-110 | 0,1 |
| Арт. скважина | д. Николаевка | 20 | 30 | 1978 | ЭЦВ 6-16-110 | 3,0 |
| Арт. скважина | д. Селец | 10 | 30 | 1970 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д.Сидоровичи | 10 | 42 | 1970 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д. Павлово | 40 | 40 | 1968 | ЭЦВ 6-10-110 | 2,1 |
| Арт. скважина | д. Павлово | 20 | 30 | 1968 | ЭЦВ 6-10-110 | 3,0 |
| Арт. скважина | д. Дуровичи | 10 | 30 | 1970 | ЭЦВ 6- 10-110 | 1,6 |
| Арт. скважина | д.Зверовичи | 20 | 42 | 1970 | ЭЦВ 6- 10-110 | 3,8 |

Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-100 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 64,25 км.

Водоразборных колонок всего - 297 ед. Поднято воды насосными станциями  всего за год 133822,0 м³.

Объем потребления воды  населением 79869,5 м³.+школа+сельхозпредприятия.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения  проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

В населенных пунктах поселения, где водопровод отсутствует, водоснабжение обеспечивается за счет колодцев. Всего на территории поселения имеется 51 колодцев (общественных и частных).

6.   Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Исследование на качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 в населённых пунктах сельского поселения не проводилось.

В сельском поселении по состоянию на 01.01.2018 г. нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

Предусматривается  на период до 2028 г. реконструкцию водопроводных сетей, протяженностью 56,0 км.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы малая часть жилых домов, здания школы и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В малочисленных сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности и отсутствия населения в некоторых населенных пунктах, часть артезианских скважин оказались бесхозными и бездействия.

Поэтому Администрацией Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области при наличии денежных средств в бюджете поселения земельные участки под артскважинами будут оформляться в собственность.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7.  Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения и сельскохозяйственных предприятий предполагается покрывать за счет подземных вод.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих и строительство новых водопроводных сетей и водоразборных колонок.

Проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:  водозаборные скважины с погружными насосами; станция водоподготовки; водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами; водонапорная башня.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1)	Реконструкция существующей уличной водопроводной сети и модернизация водозаборов подземных вод в д. Малеево, д. Двуполяны, д. Глубокое д. Гребени, д. Марково, д. Алушково, д. Викторово с улицы Панская на улицу Озёрная, д. Рахово; (ул. Заречная), д. Николаевка, д. Павлово с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

2) Строительство водопроводных сетей в д. Хильчицы, д. Катково (протяженность будет учитываться при разработки проекта);

3)	Проведение ремонта и строительство колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

4)	Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

5)	Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

1) провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2)разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3)определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

4)разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

В населенных пунктах Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,  где отсутствует водопроводная сеть и где проживает население до 10 человек, планируется  строительство шахтных колодцев.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Проектные предложения

На расчетный период:

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.