АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П о с т а н о в л е н и е

от  22.05.2020  г.                                                                                        № 60

О внесении изменений в постановление Администрации Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от 25.03.2020 №38

«Об утверждении схемы водоснабжения на территории Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 Уставом Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Администрация Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения  схему водоснабжения на территории Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и читать ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области в сети Интернет на странице Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области                                      А.Е. Новиков

Утверждена

постановлением Администрации

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

от 22.05.2020г.   № 60

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МЕРЛИНСКОГО сельского  поселения

КРАСНИНСКОГО района

СМОЛЕНСКОЙ области

на период до 2028 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

д. Мерлино

2020

1. Общие положения

Схема водоснабжения Мерлинского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

2.  Основные цели и задачи схемы водоснабжения

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Мерлинского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области при необходимости в подключении к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Сведения о водоснабжении  по поселению.

Краткая характеристика Мерлинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

Мерлинское сельское поселение Краснинского района Смоленской области образованно в 2017 году преобразованием Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,  Волковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, путем их объединения. Административный центр Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области – деревня Мерлино. Юридический адрес: 216105, Смоленская область, Краснинский  район, деревня Мерлино ул. Парковая д.12.  Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 01.12.2004 №77-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом»

Территория Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  расположена в юго-восточной части  Краснинского района и граничит с Малевским, Гусинским сельскими поселениями, Смоленским и Монастырщинским районами.

Территория сельского поселения составляет 165100 га..

Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения.

Территория поселения включает в себя 45 населенных пунктов, все имеют статус деревень. Общая численность населения Мерлинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 г. – 1920 человека.

В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

деревня Мерлино;                                        деревня Волково;

деревня Никулино;                                      деревня Горбачи;

деревня Аносово;                                         деревня Городец;

деревня Кисляки;                                         деревня Жули;

деревня Княжичи;                                        деревня Кончинка;

деревня Ломакино;                                       деревня Корыбщина;

деревня Лысково;                                         деревня Кохоново;

деревня Жорновка;                                      деревня Мончино;

деревня Старая Ржавка;                              деревня Ольховка (нежилая);

деревня Новая Ржавка;                                деревня Ракиты;

деревня Старинки;                                       деревня Рогайлово;

деревня Лукиничи;                                      деревня Сыроквашино;

деревня Ульятичи;                                       деревня Угриново;

деревня Панское;                                         деревня Чальцево;

деревня Крюково;                                        деревня Чистяки;

деревня Зибрики;                                         деревня Сырокоренье;

деревня Духо;                                               деревня Уварово;

деревня Радобля;                                         деревня Железково;

деревня  Маньково;                                      деревня Яново;

деревня  Даниловка;

деревня  Железково;

деревня  Михайлово;

деревня  Мироедово;

деревня  Новоселки;

деревня  Середнево;

деревня  Смилово;

Общая площадь жилищного фонда (2019 г.) – 68,3 тыс.кв.м.

Территория поселения входит в состав территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (далее – муниципальный район).

На территории Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области 7 населённых пунктов – без постоянного населения.

Административным, культурным и хозяйственным центром  Мерлинского сельского поселения  является  д. Мерлино, расположенная в западной части Смоленской области, в 12 км. от пгт Красный.

Источником водоснабжения объектов поселения являются местные подземные воды. На территории Мерлинского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области расположены 35 артскважины. которые являются собственностью СПК «Маяк», ООО «Маньково», Администрации Мерлинского сельского поселения.

Централизованная система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения   имеется в д.Мерлино, д. Крюково,  д. Никулино, д. Аносово, д. Княжичи, д. Ломакино, д. Лысково, д. Новая Ржавка, д. Старая Ржавка, д. Лукиничи, д. Ульятичи, д. Панское, д. Радобля, д. Зибрики, д. Маньково, д. Уварово, д. Середнево, д. Черныши, д. Сырокоренье, д. Железково, д. Даниловка, д. Волково, д. Городец, д. Жули, д. Мончино, д. Рогайлово, д. Чистяки

Услугами централизованного водоснабжения охвачено 90,0% населения Мерлинского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению МУП «Коммунальщик» Краснинского района Смоленской области, а именно:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения предприятий с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. Оплата услуг,  предоставляемых предприятиями, осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

4.  Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

5.   Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Мерлинского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области.

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды.

Водоснабжение Мерлинского сельского  поселения  осуществляется из  35 водозаборных скважин. Возле каждой скважины  установлена водонапорная  башня.

| Наименование водозабора и его сооружение | Адрес | Дебет откачки л/сек | Глубина скважины, м | Год постройки | Конструкция скважины, установленное оборудование (марка насоса) | Протяженность водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. Скважина | д. Мерлино | 3,8 | 107 | 1990 | ЭЦВ 6-10-110 | 2,355 |
| Арт. скважина | д. Мерлино | 2,8 | 107 | 1967 | ЭЦВ 4-2,5-80 |  |
| Арт. скважина | д. Мерлино возле МТФ | 3,8 | 107 | 1989 | ЭВЦ 6-10-110 | 0,3 |
| Арт. скважина | д. Аносово | 2,78 | 112 | 1965 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,6 |
| Арт. скважина | д. Княжичи | 2.8 | 120 | 1962 | ЭЦВ 6-10-110 | 1,1 |
| Арт. скважина | д. Ломакино | 4,45 | 103 | 1966 | ЭЦВ 6- 10-110 | 1,3 |
| Арт. скважина | д. Лукиничи | 2,8 | 120 | 1959 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0.7 |
| Арт. скважина | д. Лысково | 2,0 | 71 | 1959 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,6 |
| Арт. скважина | д.Новая Ржавка | 6,9 | 102 | 1979 | ЭЦВ 6- 6,5-85 | 2,9 |
| Арт. скважина | д. Панское | 2,8 | 101 | 1962 | ЭЦВ 6- 10-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д. Ульятичи | 2,81 | 97 | 1971 | ЭЦВ 6- 16-110 | 0,7 |
| Арт. скважина | д. Никулино | 3.8 | 103 | 1966 | ЭВЦ 6-10-110 | 2,8 |
| Арт. скважина | д. Крюково | 5,5 | 78 | 1983 | ЭЦВ 6- 6,5-90 | 3,0 |
| Арт. скважина | д. Радобля | 6,66 | 120 | 1974 | ЭЦВ 6- 16-110 | 0,8 |
| Арт. скважина | д. Зибрики | 2,55 | 106 | 1991 | ЭЦВ 6- 16-110 | 1,2 |
| Арт. скважина | д. Волково | 10 | 145 | 1983 | Водомет Т 115/115 | 6200 |
| Арт. скважина резервн. | д. Волково | -/- | 105 | 1983 | Водомет Т 115/115 | -/- |
| Арт. скважина | д. Волково | 3 | 135 | 1996 | ЭЦВ 6- 6,5-90 | 1200 |
| Арт. скважина | д. Городец | 0,5 | 120 | 1972 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 400 |
| Арт. скважина | д. Жули | 1,2 | 105 | 1973 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 1,3 |
| Арт. скважина | д. Мончино | 0,4 | 110 | 1973 | Водомет Т 90/62 | 1,3 |
| Арт. скважина | д. Рогайлово | 4,1 | 135 | 1973 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 2,6 |
| Арт. скважина | д. Рогайлово | 5 | 115 | 1979 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 1,4 |
| Арт. Скважина | д. Маньково | 0,29 | 113 | 1972 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 3,5 |
| Арт. скважина | д. Маньково | 0,084 | 87 | 1961 | ЭЦВ 6-6,5-90 |  |
| Арт. скважина | д. Маньково | 0,22 | 82 | 1962 | ЭВЦ 6-6,5-90 |  |
| Арт. скважина | д. Уварово | 0,1 | 115 | 1962 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 0,9 |
| Арт. скважина | д. Середнево | 0,22 | 115 | 1973 | ЭЦВ 4-3,5-110 | 1,0 |
| Арт. скважина | д. Сырокоренье 1 | 0,25 | 120 | 1967 | ЭЦВ 6- 6,5-90 | 1,4 |
| Арт. скважина | д. Сырокоренье 2 | 0,23 | 103 | 1972 | ЭЦВ 6- 6,5-90 | 1,6 |
| Арт. скважина | д. Даниловка | 0,28 | 74 | 1970 | Водомет БЦПЭ-75-0,7-80 | 1,0 |
| Арт. скважина | д.Железково | 0,2 | 85 | 1972 | ЭЦВ 6- 6,5-90 | 0,9 |
| Арт. скважина | д. Черныши | 0,46 | 80 | 1969 |  | 0,8 |
| Арт. скважина | д. Чистяки | 1,8 | 125 | 1973 | Водомет Т 90/62 | 4 |

Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-100 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 49,335 км.

Водоразборных колонок всего - 228 ед. Поднято воды насосными станциями  всего за год 34630 м³.

Объем потребления воды  населением 28050м³.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения  проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

В населенных пунктах поселения, где водопровод отсутствует, водоснабжение обеспечивается за счет колодцев. Всего на территории поселения имеется 21 колодец (общественных и частных).

6.   Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Исследование на качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 в населённых пунктах сельского поселения не проводилось.

В сельском поселении по состоянию на 01.01.2018 г. нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

Предусматривается  на период до 2028 г. реконструкцию водопроводных сетей, протяженностью 30.0 км.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы малая часть жилых домов, здания школы и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В малочисленных сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности и отсутствия населения в некоторых населенных пунктах, часть артезианских скважин оказались бесхозными и бездействия.

Поэтому Администрацией Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области при наличии денежных средств в бюджете поселения земельные участки под артскважинами будут оформляться в собственность.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7.  Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения и сельскохозяйственных предприятий предполагается покрывать за счет подземных вод.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих и строительство новых водопроводных сетей и водоразборных колонок.

Проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:  водозаборные скважины с погружными насосами; станция водоподготовки; водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами; водонапорная башня.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1)	Строительство водозаборного сооружения и сетей питьевого водоснабжения в д. Мерлино Краснинского района Смоленской области, протяженностью 4994 метров, финансирование осуществляется за счет регионального проекта «Чистая вода»;

2) Реконструкция существующей уличной водопроводной сети и модернизация водозаборов подземных вод в д. Новая Ржавка, д. Волково, д. Сырокоренье с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

3)	Проведение ремонта и строительство колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

4)	Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

5)	Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

1) провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2)разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3)определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

4)разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

В населенных пунктах Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,  где отсутствует водопроводная сеть и где проживает население до 10 человек, планируется  строительство шахтных колодцев.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Проектные предложения

На расчетный период:

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.