# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### п о с т а н о в л е н и е

От 27 февраля  2017 года                      № 7

Об утверждении  актуализированной

схемы теплоснабжения

на территории Мерлинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

На основании Федерального закона РФ от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Устава Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения на территории Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

- Признать утратившим силу постановление от 20.02.2016г №17 «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке на доске объявлений и разместить на странице Мерлинского сельского поселения официального сайта Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.

- Актуализированная схема теплоснабжения прилагается.

Глава муниципального образования

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района

Смоленской области                                                                      А.Н. Герасимов

Утверждена

Постановлением

Главы муниципального образования

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района

Смоленской области

от 27.02.2017 года  № 7

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Мерлинского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Мерлинского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Мерлинского сельского поселения.

Мерлинское  сельское поселение  входит в состав муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.

Площадь поселения на 01.01.2017  г. – 157,06 квадратных километров.

Располагается к юго–западу от территории областного центра г. Смоленск. В состав Мерлинского сельского поселения входят 18 населенных пункта: д.  Мерлино, д. Никулино, д. Аносово, д. Кисляки, д. Княжичи, д. Ломакино, д. Лысково, д. Жорновка, д. Старая Ржавка, д.  Новая Ржавка, д. Старинки, д. Лукиничи, д. Ульятичи, д. Панское, д. Крюково, д. Зибрики, д. Духо, д. Радобля .

Административным центром поселения является д. Мерлино.

Численность населения Мерлинского сельского поселения на 01.01.2017 – 691 человек. На территории Мерлинского сельского поселения расположена средняя школа, сельский Дом культуры, 5 магазинов, 1 ФАП и  1 медпункт, 2 отделения почты.

Показатели  спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Мерлинского сельского поселения.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения  является  МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерлинское | котельная д. Мерлино | 3,0 | 0,65 |

Теплоснабжение (отопление)  осуществляется:

- в частных домах и  от печей и котлов на газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

Газовая котельная, расположенная в д. Мерлино отапливает среднюю школу, сельский Дом культуры, ФАП, почту и библиотеку.

Учитывая, что Генеральным планом Мерлинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Приложение 1

Описание источников тепловой энергии 											Таблица 1.

| № п/п | Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла, Гкал/ч | Год установки котла | Год последнего капремонта котла | Год проведения режимно-наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный, % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Наименование эксплуатирующей организации (ЭСО): МУП «Коммунальщик» |
| 1.1. | Наименование (адрес) котельной/ форма собственности: Смоленская область, Краснинский район д.Мерлино, ул. д. / муниципальная |
| 1 | КВТС-1 | вода | 3,0 | 1991 |  |  | 76 |  | исправен |
| 2 | КВТС-1 | вода | 3,0 | 1991 |  |  | 76 |  | исправен |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 		таблица 2.

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Наименование (адрес) котельной/ форма собственности: Смоленская область, Краснинский район д.Мерлино, ул. д. / муниципальная |
| 1.1. Наименование организации, эксплуатирующей тепловые сети (ЭСО): МУП «Коммунальщик» |
| 89 | подземная | 0,65 |  |

| Утверждаю: Руководитель теплоснабжающей организации «___» ____________ 2017 г _________________ Шендалев В.А. |  | Согласовано: Глава администрации муниципального образования «___» ____________ 2017 г _______________ |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

Температурный график

Смоленская область, Краснинский район д.Мерлино, ул. д. / муниципальная

(наименование (адрес) котельной/ форма собственности)

| Температура наружного воздуха ºС | Температура теплоносителя ºС |
| --- | --- |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| +8 | 43 | 35 |
| +6 | 45 | 37 |
| +4 | 48 | 39 |
| +2 | 51 | 41 |
| 0 | 54 | 43 |
| -2 | 57 | 45 |
| -4 | 60 | 47 |
| -6 | 63 | 49 |
| -8 | 66 | 51 |
| -10 | 68 | 53 |
| -12 | 70 | 55 |
| -14 | 70 | 54 |
| -16 | 70 | 54 |
| -18 | 70 | 53 |
| -20 | 70 | 52 |
| -22 | 70 | 51 |
| -24 | 70 | 51 |
| -26 | 70 | 50 |

Приложение 3

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии									Таблица 3.

| № п.п | Наименование присоединенной тепловой нагрузки (улица, дом) | Тип (жилой, нежилой) | Объем зданий, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жилых помещений | Всего | жилых помещений | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО): МУП «Коммунальщик» |
| 1.1 | Наименование (адрес) котельной/ форма собственности: Смоленская область, Краснинский район д.Мерлино, ул. д. / муниципальная |
| 1 | Дом культуры, ул.Парковая, д.1 | нежилой | 8315 | 0 | 1640 | 0 | 267,565 |
| 2 | МБОУ Мерлинская СОШ, ул.Парковая, д.1 | нежилой | 6717 | 0 | 2239 | 0 | 295,18 |
| 3 | Отделение почты, ул.Парковая, д.6 | нежилой | 132 | 0 | 52,8 | 0 | 6,149 |
| 4 | Медпункт, ул.Парковая, д.11 | нежилой | 255 | 0 | 102 | 0 | 12,156 |
| Итого по ЭСО (п.1) |  | 15419 | 0 | 4033,8 | 0 | 581,05 |

Приложение 4

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций			Таблица 4.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Наименование (адрес) котельной/ форма собственности: Смоленская область, Краснинский район д.Мерлино, ул. д. / муниципальная |
| Наименование организации, эксплуатирующей котельную и (или) тепловые сети (ЭСО): МУП «Коммунальщик» |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1004 | 1006 | 1006 | 1006 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО | Гкал | 982 | 984 | 984 | 984 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сети котельной (ЭОС) | Гкал | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 555 | 557 | 557 | 557 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сетях потребителей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 555 | 557 | 557 | 557 |
| 8 | Расход основного топлива (газ, дрова, уголь) | м3, тонн | 167200 | 167000 |  |  |
| 9 | Расход резервного топлива (уголь, дрова) | м3, тонн |  |  |  |  |
| 10 | Расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт*час | 81360 | 81600 |  |  |
| 11 | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*час |  |  |  |  |
| 12 | Расход воды относимой на выработку тепловой энергии | м3 | 485 | 485 |  |  |
| 13 | Максимальное использование тепловой мощности котлоагрегатов | % |  |  |  |  |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения												Таблица 5.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Наименование (адрес) котельной/ форма собственности: Смоленская область, Краснинский район д.Мерлино, ул. д. / муниципальная |
| Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) : МУП «Коммунальщик» |
| 1 | Топливо на технологические цели | Руб. | 922290 | 972434 |  |  |
| 2 | Вода на технологические цели | Руб. | 15624 | 16825 |  |  |
| 3 | Электроэнергия на технологические цели | Руб. | 527838 | 552929 |  |  |
| 4 | Химводоочистка (ХВО) | Руб. | 0 | 0 |  |  |
| 5 | ФОТ производственных рабочих всего | Руб. | 743149 | 790711 |  |  |
| 6 | - основная оплата труда производственных рабочих | Руб. |  |  |  |  |
| 7 | - дополнительная оплата труда производственных рабочих | Руб. |  |  |  |  |
| 8 | - сумма страховых взносов (ПФРФ…. | Руб. |  |  |  |  |
| 9 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования всего | Руб. | 264737 | 269391 |  |  |
| 10 | - амортизация | Руб. |  |  |  |  |
| 11 | - отчисления в ремонтный фонд | Руб. | 0 | 269391 |  |  |
| 12 | - другие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | Руб. | 264737 | 0 |  |  |
| 13 | Прямые затраты | Руб. | 106498 | 120960 |  |  |
| 14 | Общехозяйственные расходы | Руб. | 143232 | 153296 |  |  |
| 15 | Итого производственные расходы | Руб. |  |  |  |  |
| 16 | Налоги и сборы | Руб. | 253909 | 238795 |  |  |
| 17 | Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО | тыс. Гкал | 984 | 984 | 984 | 984 |
| 18 | Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | С 1.01.2015 – 5192,68 С 01.07.2015 – 5634,07 | С 1.01.2016 – 5634,07 С 01.07.2016 – 7880,65 |  |  |