АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля    2014 года                                                                                  №21

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения на территории Малеевского

сельского поселения Краснинского района

Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении » Администрация Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

постановляет :

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

2.Настоящее постановление обнародовать в общественных местах поселения в установленном порядке и разместить на официальном сайте поселения.

Глава Администрации

Малеевского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области                                             Л.И.Морозова

| Утверждена постановлением Администрации Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от 18.04.2014 №21 |  |
| --- | --- |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  и  ВОДООТВЕДЕНИЯ

МАЛЕЕВСКОГО сельского  поселения

КРАСНИНСКОГО района

СМОЛЕНСКОЙ области

на период до 2024 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

д. Малеево

2014

1. Общие положения

Схема водоснабжения Малеевского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области   — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

# Основанием для разработки схемы водоснабжения  Малеевского сельского поселения Краснинского  района Смоленской области является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», генеральный план поселения.

# Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

2.  Основные цели и задачи схемы водоснабжения

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения   объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Малеевского   сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Сведения о водоснабжении  по поселению.

### Краткая характеристика Малеевского сельского поселения

### Краснинского  района Смоленской области

Малеевское  сельское поселение, образованное  в 2005 году, находится в  юго-восточной  части Краснинского  района. Административный центр Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области – деревня Малеево. Юридический адрес: 216120, Смоленская область, Краснинский  район, деревня Малеево ул.Садовая д.5.

Сельское поселение граничит:

на севере и западе  — с Краснинским городским поселением;

на востоке — с Мерлинским сельским поселением;

на юге — с Волоедовским сельским поселением;

По территории сельского поселения проходит автодорога Красный  - Уссохи, которая является главной планировочной осью сельского поселения .

Общая площадь – 86,6 кв. км.

Численность населения (2014 г.) – 210 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2014 г.) – 10,2 тыс.кв.м.

Территория поселения включает в себя 13 населенных пунктов, общая численность населения Малеевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. – 210 человек.

Расположение населенных пунктов поселения относительно  административного центра Малеевского   сельского поселения относительно д. Малеево представлено в таблице:

| № п/п | Населенный пункт | Расположение населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Великолесье | в юго-восточной части области в 13 км к западу п.Красный , в 23 км от административного центра д. Малеево на берегу реки Лосвинка |
| 2. | д. Доморацкое | в северо-восточной части области в 41 км к западу от п.Красный, в 34 км от административного центра д. Малеево. |
| 3. | д. Зуньково (нежилая) | в северной части Смоленской области, в 7 км к северо-западу от п.Красный , в 5 км.от административного центра д.Малеево, на берегу реки Лосвинка |
| 4. | д. Литвиново | в юго-восточной части области в 26 км к западу от п.Красный , в 16 км от административного центра д. Малеево |
| 5. | д. Лунино | в северной части области в 12 км к юго-западу от п.Красный , в 2 км от административного центра д. Малеево, на берегу реки Лосвинка.. |
| 6. | д.Новое Село(нежилая) | в южной части области в 46 км к северо-востоку от п.Красный, в 36 км.от административного центра д.Малеево |
| 7. | д. Палкино | в восточной части области в 15 км к западу от п.Красный , 5 км от административного центра д. Малеево на берегу реки Лосвинка |
| 8. | д.Сидоровичи | в западной части области в 8 км.к юго-западу от п.Красный в 2 км.от административного центра д.Малеево |
| 9. | д . Сусловичи | в восточной части Смоленской области в 26 км к западу от п.Красный , в 16 км от административного центра д. Малеево, на берегу реки Ляховка |
| 10. | д. Хильчицы | в северной части области в 13 км к западу от п.Красный, в 3 км от административного центра д.Малеево , на берегу реки Лосвинка |
| 11. | д. Уссохи | в восточной части области в 31 км к западу от п.Красный , в 21 км от административного центра д. Малеево |
| 12. | д. Шевнево | в западной части области в 5 км к западу от п.Красный , в 5 км от административного центра д. Малеево на берегу реки Еленка. |

На территории сельского поселения 2 населенных пункта – без постоянного населения.

Административным, культурным и хозяйственным центром  Малеевского сельского поселения  является  д. Малеево, расположенная в юго-восточной  части Смоленской области, в 10 км к западу от п.Красный на берегу реки  Лосвинка.

Источником  водоснабжения  объектов поселения являются местные подземные воды.  На территории Малеевского   сельского поселения Краснинского  района Смоленской области расположены 6 артскважин, которые не являются собственностью поселения они находятся на балансе   СПК «Колос».

Централизованная  система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения   имеется в д. Малеево д. Сидоровичи, д. Сусловичи,  д.Лунино, д. Хильчицы.

Услугами централизованного водоснабжения охвачено 80% населения Малеевского  сельского поселения.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению СПК «Колос», а именно:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению организация производит самостоятельно. Оплата услуг,  предоставляемых СПК «Колос», осуществляется непосредственно через кассу организации.

4.  Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Малеевского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

5.   Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Малеевского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области.

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды.

Водоснабжение Малеевского сельского  поселения  осуществляется из  6 водозаборных скважин. Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня.

| Наименование водозабора и его сооружение | Адрес | Дебет откачки м3/сутки | Глубина скважины, м | Год постройки | Конструкция скважины, установленное оборудование (марка насоса) | Протяженность водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина | д. Малеево | 25 | 42 | 1968 | ЭЦВ 6-16-110 | 1500 |
| Арт. скважина | д. Малеево | 25 | 42 | 1968 | ЭЦВ 6-16-110 | 1500 |
| Арт. скважина | д. Лунино | 2 | 30 | 1968 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 800 |
| Арт. скважина | д.Сидоровичи | 2 | 42 | 1968 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 500 |
| Арт. скважина | д.Сусловичи | 5 | 35 | 1968 | ЭЦВ 6- 16-110 | 1000 |
| Арт. скважина | д. Хильчицы | 10 | 42 | 1968 | ЭЦВ 6- 6,5-110 | 1500 |

Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-100 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети  6,8 км.

Водоразборных колонок всего - 50 ед. Поднято воды насосными станциями  всего за год 25185 м³.

Объем потребления воды  населением 19185 м³.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения  проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

В населенных пунктах поселения, где водопровод отсутствует, водоснабжение обеспечивается за счет колодцев. Всего на территории поселения имеются 13 колодцев (общественных и частных). В населенных пунктах : Сидоровичи-1,Шевнево-1,Великолесье-2,Палкино-4,Сусловичи-1,Уссохи-1,Доморацкое-1.

6.   Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 определено – соответствует - (по состоянию на 01.01.2010 г.) в следующих населенных пунктах: д. Малеево, д.Сусловичи, д.Сидоровичи, д.Лунино.

В оставшихся населенных пунктах исследование не проводилось.

В сельском поселении по состоянию на 01.01.2013г.нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

Предусматривается  на период до 2024 г. реконструкцию водопроводных сетей, протяженностью 6,8 км.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания железа.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или криницы.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории сельскохозяйственных предприятий.

7.  Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Малеевского  сельского поселения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения и сельскохозяйственных предприятий предполагается покрывать за счет подземных вод.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих и строительство новых водопроводных сетей и водоразборных колонок.

Проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:  водозаборные скважины с погружными насосами; станция водоподготовки; водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами; водонапорная башня.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1)	Реконструкция существующей уличной водопроводной сети и модернизация водозаборов подземных вод в д. Малеево, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

2) Строительство водопроводных сетей в д. Хильчицы (протяженность будет учитываться при разработки проекта);

3)	Проведение ремонта и строительство колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

4)	Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

5)	Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

1) провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2)разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3)определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

4)разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

В населенных пунктах Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  где отсутствует водопроводная сеть и где проживает население до 10 человек, планируется  строительство шахтных колодцев.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки.

Вода для тушения пожара берется из озера д.Малеево,где имеется противопожарный пирс и водонапорных башен снабженных полугайками.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, вода забирается с озера в д.Уссохи и реки  Лосвинка в  д.Палкино

Проектные предложения

На расчетный период:

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

8. Сведения о водоотведении  по поселению

Проектные решения.

# Централизованной системы канализации в сельском поселении нет. Водоотведение в населенных пунктах, оборудованных водопроводом, организовано посредством раздельной самотечной и напорной канализационной сети. В результате качество стоков не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Застройка остальных населенных пунктов оборудована выгребами

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1.	Строительство новых очистных сооружений канализации в д. Малеево.

2.	Строительство канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей в д. Малеево

3.	Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения.

4.	Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

5.	Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

Хильчицы

|  | УР-ГопубЬвичи |
| --- | --- |
| с | Г |
| Ц/*- с | / « |
|  | / ** |

|  | р. руфо / |
| --- | --- |

Амшарино

УР Молодая Пустошь

*