Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Викторовского сельского поселения

Договор №1 от 29.06.2015г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Викторовского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том III

Исходные данные для разработки генерального плана

Санкт-Петербург

2015

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Викторовского сельского поселения

Договор №1 от 29.06.2015г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Викторовского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том III

Исходные данные для разработки генерального плана

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2015

Содержание

1. Техническое задание на выполнение на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области	4

2. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы поселения	12

2.1. Население Викторовского сельского поселения	12

2.2. Жилищный фонд Викторовского сельского поселения	13

2.3. Социально-экономический паспорт Викторовского сельского поселения	14

2.4. Информация об объектах социального и культурно-бытового обслуживания, расположенных на территории поселения	16

2.5. Прогноз социально-экономического развития Викторовского сельского поселения                       на 2015 год	18

2.6. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области» на 2015 год»	25

3. Транспорт Викторовского сельского поселения	35

3.1. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015 год	37

4. Инженерная инфраструктура	47

4.1. Схема водоснабжения Викторовского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области	47

4.2. Схема газификации и газоснабжения Викторовского  сельского поселения                 Краснинского района Смоленской области	53

5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	55

5.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	55

5.2. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера	6

5.2.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах	6

5.2.2. Мероприятия по защите территории от подтопления	6

6. Земли лесного фонда. Поквартальная карта-схема подразделения лесов на территории поселения по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых ООПТ и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов не связанных с созданием лесной инфраструктуры	8

7. Особо охраняемые природные территории (ответ Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии на запрос о наличии особо охраняемых территорий в границах Викторовского сельского поселения)	9

8. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в муниципальном образовании  Викторовского сельского поселения Краснинского  района Смоленской области» на 2014-2016 годы	10

9. Подготовка цифровой картографической основы для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки	14

# 1. Техническое задание на выполнение на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

| 1. | Заказчик | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| --- | --- | --- |
| 2. | Исполнитель | ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» |
| 3. | Основание для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации Региональная целевая программа «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2011-2015 годы. |
| 4. | Местоположение объекта | Территория Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области: деревня Викторово, деревня Рахово, деревня Расточино, деревня Бубново, деревня Богдановка, деревня Самсоны, деревня Церковище, деревня Курганье, деревня Первое Мая |
| 5. | Источники финансирования | Средства местного бюджета, областного бюджета |
| 6. | Нормативная и правовая база для разработки проекта | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», областной закон от 25.12.2006 № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Смоленской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области и муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, касающиеся развития территории. Стратегия социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года), утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 26.11.2007 № 418. Долгосрочные областные и муниципальные целевые программы. Региональные нормативы градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области», утвержденных постановлением Администрации Смоленской области от 05.06.2007 № 207. Технические регламенты. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации), СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» Иные нормативы и правила. |
| 7. | Основные цели и задачи работы | Основные цели: - на основе: анализа существующего состояния социально-экономического развития поселения, его природно-ресурсного потенциала, уровня развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, состояния окружающей среды; исследований территории поселения и выявления ее сильных и слабых сторон как единой градостроительной системы; комплексной оценки территории с учетом рационального использования земель и их охраны, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия разработка концепции пространственной организации территории поселения, обеспечивающей создание необходимых условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности граждан и оптимальных условий для привлечения инвестиций, развития производства, обеспечения устойчивого развития поселения на перспективу 20-25 лет; - установление объектов местного значения; - выявление резервных территорий для развития населенных пунктов поселения, установление направлений развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, определение мер по рациональному использованию земель, защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных мер, направленных на устойчивое развитие территории поселения; - установление градостроительного зонирования территории поселения в целях обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, в том числе правообладателей объектов недвижимости, создания прозрачного механизма предоставления земельных участков для осуществления различных видов деятельности, обеспечения оперативного осуществления органами местного самоуправления поселения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, повышение эффективности управления территорией поселения. Основные задачи: -разработка концепции пространственной организации территории поселения; -установление зон перспективного инвестиционного и инновационного развития; -установление границ населенных пунктов, в том числе вновь образуемых, входящих в состав поселения, составление каталогов координат границ населенных пунктов; -установление функционального зонирования территории поселения, населенных пунктов, входящих в состав поселения, характеристик и параметров развития функциональных зон; -определение границ территорий планируемого размещения объектов местного значения и их зон с особыми условиями использования территории, если установление таких зон требуется в связи с размещением указанных объектов; -градостроительное зонирование территории поселения с установлением границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории, составление каталогов координат границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории, установление градостроительных регламентов и градостроительных ограничений; -отображение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных зон с особыми условиями использования территории в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 8. | Состав предоставляемых материалов исполнителем | По проекту генерального плана: 1. Основная (утверждаемая) часть проекта, в том числе: 1.1. Графические материалы (в системе координат МСК-67 и СК-63): карты масштабов 1:10 000, 1:2 000 – 1:5000, в том числе: - карта масштаба 1:2000 – 1:5000 либо крупнее границ населенных пунктов (в том числе вновь образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. - карта зонирования территории Викторовского сельского поселения с отображением административно-территориального устройства поселения, границ земель различных категорий, в масштабе 1:10 000 и предложений по установлению границ населенных пунктов в масштабе 1:2 000-1:5000; - карта границ функциональных зон в масштабе 1:2000 -1:5000, либо крупнее населенных пунктов поселения с отображением параметров планируемого развития таких зон (включая границы зон инженерной и транспортной инфраструктур) и видов их разрешенного использования; - карты границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения (с параметрами их строительства) на территории поселения (в масштабах 1:10 000, 1:2 000-1:5000); - карта (схема) планируемого размещения объектов электроснабжения населения на территории поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения); - карта (схема) планируемого размещения объектов тепло-газоснабжения населения на территории поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения); - карта (схема) планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения на территории поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения) в масштабе 1:2000-1:5000; - карта (схема) планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения) в масштабе 1:2000-1:5000; - карта (схема) планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения) в масштабе 1:10 000; - карта (схема) развития улично-дорожной сети в границах населенных пунктов в масштабе 1:2000-1:5000. 1.2. Текстовая часть «Положения о территориальном планировании», в том числе: -цели и задачи территориального планирования; -перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения, включая: предложения по границам функциональных зон и параметрам их планируемого развития, характеристикам развития систем социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения территории поселения, меры по защите вышеуказанной территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меры по сохранению объектов культурного наследия местного значения, выделению резервных территорий, выполняющих санитарно-технические и средозащитные функции, предложения по установлению или изменению границ населенных пунктов, предложения по развитию их планировочной структуры, территорий активного экономического развития и мероприятий по обеспечению этих территорий транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой, размещению и параметрам строительства объектов капитального строительства местного значения, иные предложения. 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана, в том числе: 2.1. Графические материалы (карты масштабов 1:10 000, 1:2000-1:5000, в том числе: - карты современного использования территории Викторовского сельского поселения с отображением границ поселения, границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ функциональных зон, земель различных категорий, местоположения существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения, иной информации об использовании соответствующей территории; - карта границ территорий объектов культурного наследия (в масштабах: 1:10 000, 1:2 000-1:5 000); - карты границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов в масштабах 1:10 000, 1:2 000-1:5 000 либо крупнее; - карты границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (в масштабах 1:10 000, 1:2000-1:5000); -карты (схемы) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики, подготовленные с учетом результатов инженерных изысканий; - эскизные варианты схемы границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон (включая границы зон инженерной и транспортной инфраструктур); - иные карты (схемы), обосновывающие проектные предложения. 2.2. Текстовая часть, в том числе: На основе исследований территории, концепции пространственной организации территории: - перечень мероприятий по территориальному планированию; - обоснование выбранных вариантов размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; - оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории поселения; - сведения о планируемых к размещению на территории поселения в соответствии с документами территориального планирования объектах федерального, регионального и местного значения и их характеристиках; - перечень основных факторов риска, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - обоснование предложений по изменению границ населенных пунктов с указанием сведений о видах использования включаемых в территории населенных пунктов земельных участков, их формах собственности, категории и площади; - Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний. |
| 9. | Порядок выполнения работы | Разработка проекта генерального плана территории поселения выполняются поэтапно: Подготовительный этап. 1.Сбор и анализ исходной информации. Сбор и изучение данных о географических, социальных и экономических условиях развития территории, историко-культурной ценности территории, о природно-ресурсном потенциале, экологической ситуации, транспортной и инженерной инфраструктурах, иных данных о территории. Анализ современного использования территории поселения, выявление противоречий и проблем ее комплексного развития, существующих и прогнозируемых ограничений на ее использование, анализ существующих областных и муниципальных долгосрочных целевых программ и стратегий развития территории. Анализ существующего землепользования. Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации и программ социально-экономического развития поселения. - выявление резервных территорий для развития населенных пунктов поселения, установление направлений развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, определение мер по рациональному использованию земель, защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных мер, направленных на устойчивое развитие территории поселения; Сбор исходной информации осуществляет Исполнитель совместно с Заказчиком. Заказчик оказывает помощь в сборе исходных данных по перечню, предоставляемому Исполнителем. Срок подготовки и передачи перечня Заказчику – 3 дня с даты подписания Договора. 2. Подготовка цифровой картографической основы для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения в масштабе 1:10 000 и в части населенных пунктов 1:2 000. В качестве исходного картографического материала используются государственные топографические материалы масштабов 1:10 000 и 1: 2 000. Цифровая картографическая основа должна соответствовать современному состоянию местности. Картографические материалы масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет предоставляет Заказчик. 1 этап. Обобщение исходных данных. Анализ современного состояния территории. Комплексная оценка территории, выявление противоречий и проблем ее комплексного развития. Установление ограничений на использование территории. Разработка вариантов, их оценка и установление оптимальной концепции пространственной организации территории с выделением зон перспективного экономического инвестиционного и инновационного развития. Подготовка предложений по развитию населенных пунктов, а также изменению их границ, расчет и обоснование предлагаемых решений, выбор оптимального варианта.. Подготовка предложений (эскизных вариантов) по функциональному зонированию территорий населенных пунктов и территорий, расположенных за границами населенных пунктов. Определение зон с особыми условиями развития территории. Выбор оптимального варианта градостроительного зонирования территории поселения. 2 этап. Разработка предложений по определению границ территорий для размещения планируемых объектов местного значения. Установление зон с особыми условиями использования территории, если наличие таких зон необходимо в связи с размещением планируемых объектов местного значения, с учетом экономического развития поселения, развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилого фонда, охраны природы и природопользования, охраны объектов культурного наследия, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласование проектных предложений с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, с Главным управлением МЧС России по Смоленской области. Подготовка текстовых и графических материалов по обоснованию проектных предложений (графические материалы в масштабе 1:10000 на территорию всего поселения, 1:2000-1:5000 на территории населенных пунктов). 3 этап. Подготовка утверждаемой части отчетной документации: Положений о территориальном планировании и графических материалов. Определение этапов реализации проекта, перечня мероприятий по каждому этапу с последовательностью их выполнения и ожидаемых результатов. Подготовка электронной версии генерального плана с описанием структуры, приложением справочников и классификаторов. 4 этап. Подготовка демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний и участие в проведении публичных слушаний. Внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний. Участие в согласовании проекта, осуществляемого в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Внесение изменений в проект по результатам согласований уполномоченных органов. |
| 10 | Требования к предоставляемой документации | 1. Отчетная документация должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, пунктов 11, 13 постановления Правительства РФ от 18.08.2008 № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости», Федерального закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и научной политике», приказу Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», областного закона от 25 декабря 2006 года № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», постановлению Администрации Смоленской области от 18.05.2007 № 188 «Об утверждении положения о составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области», местным нормативам градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональным нормативам градостроительного проектирования, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 05.06.2007 № 207 «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области», законам и иным нормативным актам Смоленской области, муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области и муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, а также требованиям технических регламентов и требованиям нормативно-технических документов в сфере градостроительной деятельности. СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», а также требованиям технических регламентов и требованиям нормативно-технических документов в сфере градостроительной деятельности и требований к выполнению научно-исследовательских работ. 2. Электронная версия проекта генерального плана должна быть выполнена в программе MapInfo Professional. Электронная версия проекта должна соответствовать требованиям действующего законодательства к формированию электронных ресурсов в составе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. |
| 11 | Исходные данные | Исходные данные подготавливаются Исполнителем. Картографические материалы на бумажной основе в масштабе 1:10000 на территорию поселения и в масштабе 1:2000 на населенные пункты Викторовского сельского поселения в виде ортофотопланов или растровых материалов прошлых лет предоставляет Заказчик в течение 7 дней с момента заключения Договора. |
| 12 | Формы предоставления документации | В соответствии с заключенным Договором, по результатам полностью завершенных работ отчетная документация должна быть представлена в виде: текстовые материалы должны быть представлены в виде отдельных томов с таблицами и иллюстрациями: -на бумажной основе – в 4 экз. -в электронном виде – в 1 экз. графические материалы должны быть представлены: -на бумажной основе – в 4 экз. -в электронном виде – в 1 экз. Оформление отчетной документации должно отвечать требованиям приказа Минрегиона РФ от 30.01.2012 № 19, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 15.101-98 |

# 2. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы поселения

# 2.1. Население Викторовского сельского поселения

| № п/п | Наименование деревень | К-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Викторово | 132 |
| 2 | Рахово | 17 |
| 3 | Расточино | 5 |
| 4 | Бубново | 2 |
| 5 | Богдановка | 2 |
| 6 | Самсоны | 10 |
| 7 | Курганье | 5 |
| 8 | Церковище | 0 |
| 9 | Первое Мая | 6 |
| Всего: | 182 |

Численность населения сельского поселения,                                                                           на 1 января соответствующего года

| № п/п | Наименование | Перепись 2002 | 2009 | Перепись 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, тыс.чел. |  | 243 | 212 | 212 | 201 | 192 | 183 | 182 |
| 2 | Родившихся, всего |  | 1 | 1- | 0 | 2 | 1 | 4 |  |
| 3 | Число умерших, всего |  | 8 | 18 | 9 | 7 | 11 | 9 |  |
| 4 | Число умерших, на тыс.жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число прибывших жителей, всего |  |  | 12 |  |  | 4 | 6 |  |
| 6 | Число выбывших жителей, всего |  |  | 5 | 2 | 4 | 3 |  |  |

Половозрастная структура населения сельского поселения,                                                   на 1 января соответствующего года

| № п/п | Наименование | Пере-пись 2002 | 2009 | Пере-пись 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, %% |  | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 13 | 13 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, %% |  | 110 | 98 | 90 | 90 | 84 | 81 | 81 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, %% |  | 133 | 133 | 110 | 110 | 92 | 89 | 88 |

# 2.2. Жилищный фонд Викторовского сельского поселения

Основные характеристики жилищного фонда

- Объем ввода жилого фонда в целом по поселению с выделением индивидуального строительства с 2010 года (по отчетным данным); нет

- Структура нового строительства по этажности. Объем муниципального строительства, стоимость 1 м2 (сметная и рыночная);  нет

- Величина земельного участка для индивидуального строительства в границах поселения;  2500 м2

- Средняя жилищная обеспеченность;

- Форма 1 жилфонд;

- Наличие аварийного и ветхого фонда и адресный план его размещения по территории поселения;

- Имеются ли программы, связанные с ликвидацией жилого фонда. Какие имеются программы жилищного строительства;  нет

- Выделение участков под жилищное строительство (с привязкой к местности, ситуационный план).

Основные характеристики жилищного фонда

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 14,9 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 10,3 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 4,6 |
|  | Специализированный(общежитие) |  | - |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | - |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | - |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади |  |
|  | частная |  | 10,2 |
|  | муниципальная |  | 4,7 |
|  | общественная |  | - |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% | нет |
|  | водопровод |  | нет |
|  | канализация |  | нет |
|  | центральное отопление |  | нет |
|  | газ |  | нет |
|  | ванными( душем) |  | нет |

# 2.3. Социально-экономический паспорт Викторовского сельского поселения

| СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на: | 31.08.2015 |
| Название муниципального образования | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | Муници-пальный район |  | Субект Российской Федерации |  |
| Дата образования, г. | 08.12.2005г. | Всего н.п., всего, ед. |  | с населением более 300 чел. |  |
| Числен- ность населения, чел | 182 | в т.ч. младше трудоспособного | 24 | в трудоспособном возрасте | 72 | старше трудоспособного | 96 | в т.ч. мужчин, чел. | 78 |
| Национальный состав населения, чел. | перепись 2002 г. | перепись 2010 г. | Число родившихся, чел | 4 | Число прибывших, чел. | 12 |
| всего |  | 212 | Число умерших., чел | 28 | Число выбывших., чел | 16 |
| в т.ч. русские |  |  | Число лиц с высшим оброазованием, чел. | 18 | Число лиц с профессиональным образованием, чел. | 7 |
| название второго по численности народа |  |  | Число домохозяйств, ед. | 134 | Число занятых в помышленности, чел. |  |
| название третьего по численности народа |  |  | Число занятых в экономике, чел. |  | Число занятых в сельском и лесном хозяйстве, чел. |  |
| название четвертого по численности народа |  |  | Число безработных, чел. | 19 | Число госуд. и муниципальном управлении, чел. |  |
| отказались от ответа и не участвовали в переписи, чел. |  |  | Число пенсионеров, чел. | 96 | Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. |  |
| Площадь территории МО, всего, кв.км | 114,67 | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м |  | Число учреждений образования, ед. | 1 |
| в т.ч занятые с/х угодьями, кв км | 9,86 | Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб |  | Число учреждений здравоохранения, ед. | 1 |
| занятые землями лесного фонда, кв.км. | 1,14 | Оборот розничной торговли, млн. руб. |  | Число легковых автомобилей, ед. на тыс. чел | 24 |
| землями населенных пунктов, кв.км | 12,7 | Объем оборота общественного питания, млн. руб |  | Средний размер уровня оплаты труда, тыс. руб/мес |  |
| Ведущие предприятия и организации | Доходы муницпального бюджета, млн. руб | 1,1 |
| наименование | число занятых, чел. | специализация | в т.ч. собственные, млн. руб | 0,1 |
|  |  |  | Расходы муниципального бюджета всего, млн. руб | 1,1 |
|  |  |  | на образование, млн. руб |  |
|  |  |  | на здравоохранение, млн. руб |  |
|  |  |  | на общегосударственные нужды, млн. руб. | 0,9 |
|  |  |  | на увеличение стоимости основных фондов, млн. руб. |  |
| Протяженность автодорог с твердым покрытием, км | 13.01.13 | Наличие действующей ж/д станции |  | Удаленность от аэропорта с регулярным пассажирским авиасообщением, км |  |
| Наличие регулярного автобусного сообщения с центром региона |  | Наличие ж/д станции с регулярным пассажирским сообщением |  | Удаленность от федеральной автотрассы, км | 45 |

## 2.4. Информация об объектах социального и культурно-бытового обслуживания, расположенных на территории поселения

Перечень детских дошкольных учреждений на 01.01.2015г.

| №№ п/п | Наименование учреждения | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость | Состояние здания (% износа) | Предложения по дальнейшему развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по современным санитарным нормам (мест) | фактически число детей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Детских дошкольных учреждений в поселении нет |

Перечень общеобразовательных школ и школ специального обучения на 01.01.2015г.

| №№ п/п | Наименование школы | Местоположение (адрес) | Уровень школы, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость | Наличие спортивных залов и открытых спортивных площадок | Состояние здания (% износа) | Предложения по дальнейшему развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по современным санитарным нормам (мест) | фактическое число учащихся чел. | в т.ч. обучающихся во 2-ю смену |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Викторовский филиал МБОУ Глубокинская СОШ | д. Викторово, пер. Школьный д.1 | дд.. Викторово, Рахово, Алушково, Гвоздово, | 200 | 14 | нет | 1/1 | 100% |  |

Перечень учреждений здравоохранения и социального обслуживания на 01.01.2015г.

| №№ п/п | Наименование больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов, домов для престарелых и пр. | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость | Число врачей/среднего медицинского персонала | Состояние здания (% износа) | Предложения по дальнейшему развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм. (койко-место, посещений в смену) | по проекту | фактически |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | ФАП | д. Викторово |  |  |  | 1 | Удов.100% |  |

Перечень объектов учреждений культуры на 01.01.2015г.

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Местоположение | Емкость (кв.м), вместимость(чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | по проекту | фактически | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МБУК «Краснинская РЦКС» Викторовский СДК | д. Викторово, ул. Мира,д.3 |  | 200 | 200 | 100% |

Перечень объектов  торговли и общественного питания на 01.01.2015г.

| №№ п/п | Предприятия | Местоположение | Емкость (кв.м), вместимость(чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | магазин | д. Викторово, ул. Свободы,д. 7 | 60,5 |  |

# 2.5. Прогноз социально-экономического развития Викторовского сельского поселения на 2015 год

Прогноз социально-экономического развития  муниципального образования  Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на  2015 год представляет стратегические цели и приоритетные направления, а также важнейшие задачи, подлежащие решению в прогнозируемый период на территории сельского поселения.

В предстоящий период главной целью социально-экономического развития сельского поселения на 2015 год, является повышение качества и уровня жизни населения в условиях продолжающегося финансового кризиса и дефицита бюджетных средств для решения вопросов местного уровня, создание условий для инвестиционной привлекательности,

В прогнозе социально-экономического развития определены макроэкономические показатели, обеспечивающие повышение уровня жизни населения  муниципального образования  Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и повышение его благосостояния.

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения разработан на основе анализа развития муниципального образования МО «Краснинский район» Смоленской области на 204-2016 годы, муниципального образования Викторовского сельского поселения за предшествующий период , прогнозных показателей развития реального сектора экономики и учреждений социальной сферы.

Социально-демографическая ситуация

Территория  Викторовского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области расположена в юго – западной части Краснинского района и граничит с Монастырщинским районом, Горецким районом Могилёвской области  республика Беларусь.

Площадь сельского поселения составляет – 114,67кв.км.  На территории сельского поселения находится 9 населённых пунктов.

Численность постоянно проживающего населения 179 человека.

Административным центром Викторовского сельского поселения является населенный пункт д.Викторово, расположенный в  20 км от  районного центра         п. Красный и  76 км  от областного центра г. Смоленск.

По территории сельского поселения протекает р. Молоховка.

Демографическая ситуация в сельском поселении характеризуется уменьшением численности населения в результате естественной убыли, низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. Анализ возрастной структуры населения показывает, что старение населения продолжается.

Основным направлением в работе администрации и Совета депутатов Викторовского сельского поселения на 2015 год в сфере улучшения демографической ситуации является участие поселения в областных программах социальной поддержки молодых семей ,одиноких матерей, решение вопросов по капитальному ремонту муниципального жилого фонда.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Викторовское сельское поселение располагает жилищным фондом общей площадью     14,9 тыс кв.м., в том числе муниципальным жилым фондом общей площадью 4,9 тыс кв.м.

Водоснабжение населения осуществляется в основном из водозаборных скважин, из общественных колодцев. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 9,3 км.

На прогнозируемый период предполагается увеличение доли приватизированного жилья, планируется ремонт жилья как за счёт средств населения (ремонт), так и за счёт местного бюджета.

Транспорт и связь

Протяжённость дорог Викторовского сельского поселения составляет 34,3 км, из них: областного значения 10 км, муниципальные дороги – 14,0 км, дороги местного значения 10,3км

Из общей протяжённости дорог требуют ремонта дороги муниципального и местного значения в прогнозируемый период предполагается использование средств дорожного фонда в размере 179,4 тыс. рублей

Протяжённость дорог в прогнозируемый период останется прежней

На территории сельского поселения имеется почтовое отделение.

Телефонную связь в поселении обеспечивает АТС

Благоустройство

На территории поселения находится 9 населённых пунктов. Деревня Викторово, являющаяся центром сельского поселения обеспечена уличным освещением. Общая суммарная потребность энергопотребления составляет 11270 кВт/часов, в прогнозируемом периоде предполагается поддержание действующей электросети в работоспособном состоянии, увеличить количество светильников в д. Викторово, восстановить уличное освещение в д.д.Рахово, Самсоны.

В прогнозируемом периоде предполагается проводить следующие работы по обеспечению комфортности проживания граждан в населённых пунктах:

- расчистка дорог в зимний период;

- обрезка старых и больных деревьев;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- скашивание газонов;

- содержание мест захоронения;

- разработка генерального плана сельского поселения;

Социальная политика.

Социальный блок включает следующие  направления:

- развитие образования;

- развитие здравоохранения;

- развитие культуры.

Развитие образования, здравоохранения и культуры рассматривается по следующим направлениям:

- повышение доступности и качества  услуг;

- развитие инфраструктуры;

- повышение бюджетной эффективности.

На территории поселения имеется образовательное учреждение  представленное Викторовским филиалом   МБОУ Глубокинская СОШ, в котором обучается 14 детей.

В Викторовском филиале МБОУ Глубокинская СОШ работает 16 педагогов, с высшим образованием 82,4%. С каждым годом растет квалификация педагогов.

Основными направлениями деятельности системы образования являются:

- совершенствование законодательной  и  нормативно-правовой базы

функционирования и развития системы образования;              -

- совершенствование форм обучения, разработка и реализация

инновационных и информационных технологий в системе образования;

- развитие и совершенствование системы дополнительного образования;

-  развитие   материально-технической   базы   учреждений   и   объектов системы образования;

В настоящее время школа испытывает недостаток компьютеров и орг. техники мебели, спортивного инвентаря.

Востребована и успешно развивается дополнительная кружковая форма работы с детьми.

На территории Викторовского сельского поселения работает  фельшерско-акушерский пункт (ФАП) в котором работает 1 медицинский работник (фельдшера) со средним специальным образованием.

Огромную роль в решении поставленных задач по качественному, своевременному оказанию медицинской помощи и профилактики заболеваний играет квалифицированный уровень медицинского персонала.

В области здравоохранения для повышения доступности и качества услуг необходимо обеспечение следующих направлений:

- создание   условий   для    максимально   полной   и   эффективной реализации гражданами своих прав на получение услуг здравоохранения;

- развитие системы услуг в области здравоохранения;

- получение доступа к современным технологиям в сфере здравоохранения;

- развитие   материально-технической   базы   учреждений    здравоохранения;

Главная задача направлена на сохранение и использование историко-культурного наследия, сохранение сложившейся инфраструктуры отрасли, поддержка народных традиций, народных талантов и юных дарований, развитие разнообразных форм и видов культурно-досуговой деятельности различных слоев населения.

На территории Викторовского сельского поселения работает Дом культуры, библиотека.

Основными направлениями деятельности учреждений культуры являются:

- сохранение исторических и культурных особенностей, традиций и обычаев;

- обеспечение   сохранности   памятников   истории   и   культуры,   музейных и библиотечных фондов;

- развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- сохранение и развитие  общедоступных библиотек;

- развитие системы платных услуг в сфере культуры;

- замена устаревших основных фондов в сфере культуры.

Задачами социально-экономического развития Викторовского сельского поселения являются:

- сохранение позитивных тенденций и дальнейшее развитие реального сектора экономики с целью обеспечения наполнения бюджета;

- стимулирование инвестиционной деятельности с целью обновления

производства и инфраструктуры;

- реализация социальной политики, направленной на обеспечение гарантируемых государством конституционных прав и социальных стандартов жизни населения района.

Для организации досуга жителей сельского поселения в настоящее время клубное помещение не отвечает современным требованиям

Прогнозируемые доходы бюджета Викторовского сельского поселения на 2015 год

2015г

| Собственные доходы | 335,4 |
| --- | --- |
| Налоговые доходы | 333,3 |
| Неналоговые доходы | 2,1 |

Налоговые доходы

2015г

| Налог на дох физ.ли | 79,5 |
| --- | --- |
| Налог на имущество | 1,3 |
| Земельный налог | 77,6 |
| Акцизы под подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 174,9 |
| Итого налоговых доходов | 333,3 |

неналоговые доходы

2015г.

| Арендная плата за земельные участки | 2,1 |
| --- | --- |
| Арендная плата за имущество |  |
| Итого: | 2,1 |

безвозмездные поступления

2015г            .   .

| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1598,4 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| Субсидии | 1558,9 |
| Подушевая дотация | 13,5 |
| 1 процент | 26 |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета | 19,2 |
| Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 760,2 |
| Итого: | 2377,8 |

Основные исполнители социально-экономического развития Викторовского сельского поселения:

Администрация Викторовского сельского поселения

МБОУ Глубокинская СОШ филиал Викторовской

ФАП

СДК

Отделение связи

Торговля

Основные показатели социально-экономического развития

Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на 2015г

| Показатели | Единица измерения | Отчёт 2014 | Прогноз 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность Постоянного населения (среднегодовая): | человек | 183 | 180 |
| Детей-дошкольников | человек | 5 | 6 |
| школьников | человек | 16 | 15 |
| работающих | человек | 81 | 65 |
| пенсионеров | человек | 89 | 85 |
| Численность Работников Предприятий Организаций- всего | человек | 42 | 42 |
| В том числе: |  |  |  |
| В бюджетной сфере | человек | 38 | 38 |
| Количество школ | штук | 1 | 1 |
| В том числе средних | штук | 1 | 1 |
| Численность работников | человек | 25 | 25 |
| В том числе пенсионеров | человек | 5 | 8 |
| Культура |  |  |  |
| Количество СДК | штук | 1 | 1 |
| Численность работников | человек | 5 | 5 |
| В том числе пенсионеров | человек | 1 | 1 |
| Количество библиотек | штук | 1 | 1 |
| Численность работников | человек | 1 | 1 |
| В т.ч. пенсионеров | человек | 1 | 1 |
| Здравоохранение |  |  |  |
| Количество ФАПов | штук | 1 | 1 |
| Численность работников | человек | 1 | 1 |
| В т.ч. пенсионеров | человек | 1 | 1 |
| Количество отделений связи | штук | 1 | 1 |
| Численность работников | человек | 2 | 2 |
| В т.ч. пенсионеров | человек | 1 | 1 |
| Количество торговых точек | штук | 2 | 2 |
| Численность работников | человек | 3 | 3 |
| В т.ч. пенсионеров | человек | 1 | 1 |

Предварительные итоги социально – экономического развития муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области за истёкший период текущего 2014 года и ожидаемые итоги за финансовый 2015 год.

| Показатели | Единицы измерения | Предварительные итоги за 2014 г. | Ожидаемые итоги за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Демография и занятость населения |  |  |  |
| Численность постоянного населения | Человек | 183 | 179 |
| Численность работников предприятий и организаций – всего | Человек | 42 | 42 |
| в том числе: |  |  |  |
| в бюджетной сфере | Человек | 38 | 38 |
| Фонд заработной платы | Тыс.руб. | 8391 | 8577 |
| в том числе: |  |  |  |
| в бюджетной сфере | Тыс. руб. | 5794 | 5955 |
| 2. Материальное производство |  |  |  |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Тыс.рублей в ценах соответствующих лет |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| продукция сельскохозяйственных организаций | Тыс.рублей в ценах соответствующих лет |  |  |
| 3. Потребительский рынок |  |  |  |
| оборот розничной торговли | Тыс.рублей в ценах соответствующих лет | 4000 | 4000 |
| объем платных услуг населению | Тыс.рублей в ценах соответствующих лет | 70 | 70 |

# 2.6. Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области» на 2015 год»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области»   на 2015 год

| Администратор муниципальной программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы |  |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Наименование основных мероприятий муниципальной программы | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | - поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области; - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - увеличение количества субъектов малого предпринимательства; - увеличение численности, увеличение численности предпринимателей |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2014 год |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы составляет – 2,0 тыс. руб., в том числе по годам: - 2015 год – 2,0 тыс. рублей; Из них: средства местного бюджета в размере 2.0 тыс. руб., в том числе по годам: - 2015 год – 2,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Обеспечение устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики; - популяризация предпринимательской деятельности; - развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - содействие занятости населения и развитие самозанятости; - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления отнесено создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Малому и среднему предпринимательству присущи гибкость и высокая приспособляемость к изменчивости рыночной конъюнктуры, что не может не способствовать стабилизации макроэкономических процессов в стране. Сегодня активно меняется правовая среда, в развитие бизнеса государством стали вкладываться существенные ресурсы. Малый, а иногда и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных резервов является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий. В то же время он должен быть доступен для социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.

Выполнить свою социально-экономическую и политическую миссию субъекты малого и среднего предпринимательства могут лишь при наличии благоприятных условий для их деятельности.

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства позволит увеличить долю налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней;

- снизить  уровень  безработицы за счет роста количества малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Несмотря на улучшение правовых и финансово-экономических условий для деятельности малого и среднего предпринимательства остаются проблемы, препятствующие его дальнейшему развитию:

- невысокая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в решении социальных проблем;

- недостаток квалифицированных кадров рабочих специальностей на малых и средних предприятиях;

- необходимость повышения образовательного и информационного уровня предпринимателей;

Существующие проблемы можно решить объединёнными усилиями  и согласованными действиями субъектов малого и среднего предпринимательства, органами государственной власти Смоленской области и органами местного самоуправления. Для решения проблем необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период.

Поступательное развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания поддержки в различных направлениях.

Раздел 2. «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов , сроков и этапов реализации муниципальной программы»

Целями Программы являются создание условий для развития предпринимательской деятельности, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области; создание новых рабочих мест; повышение уровня и качества жизни населения.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на товарные рынки;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- содействие занятости населения и развитие самозанятости;

- популяризация предпринимательской деятельности.

Целевыми  показателями реализации муниципальной программы являются:

-  увеличение количества субъектов малого предпринимательства;

- увеличение  численности  предпринимателей.

Целевые показатели реализации муниципальной  программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области  на 2014-2016» приведены в приложении №1 к Программе:

В результате реализации Программы в муниципальном образовании Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области ожидается:

- обеспечение устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики;

- популяризация предпринимательской деятельности;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

-  содействие занятости населения и развитие самозанятости;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Раздел 3. « Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  программы»

Финансирование мероприятий программы планируется осуществить за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств составляет 2,0 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации программы:

2015 год – 2.0 тыс. руб.;

Из них: средства местного бюджета:

2015 год – 2.0 тыс. руб.;

Финансирование программных мероприятий из бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел 4. Обобщённая характеристика основных мероприятий входящих в состав муниципальной программы

Структура мероприятий муниципальной целевой программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области»  на 2015 год сформирована в три направления, которые обеспечат комплексный подход к решению поставленных задач (далее – Программа).

1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организационные мероприятия.

Через страничку поселения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области» в сети Интернет, а также газету «Краснинский край» субъекты малого и среднего предпринимательства будут обеспечены информацией о возможном предоставлении на конкурсной основе финансовой поддержки областью субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления различных субсидий.

Будет оказываться консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, во взаимодействии с  отделом экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, отделом СОГКУ «Центр занятости населения г.Смоленска» в Краснинском районе.

В рамках Программы планируется организация встреч, проведение круглых столов и других мероприятий с участием представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, контролирующих органов, органов местного самоуправления и органов исполнительной власти района и области.

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

С целью содействия занятости населения и развития самозанятости в рамках данного блока отдел СОГКУ «Центр занятости населения г.Смоленска» в Краснинском районе будут реализованы мероприятия, направленные на содействие самозанятости населения:

- оказание консультационных профориентационных услуг, тестирование безработных граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью;

3.Развитие молодежного предпринимательства.

В рамках реализации мероприятия планируется проведение с молодежью семинаров, форумов, деловых игр и иных мероприятий экономической направленности.

В  приложении №2 к Программе приведен  План реализации муниципальной  программы.

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Система мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.

Раздел 6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Администратором муниципальной программы применение мер государственного регулирования  в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.

|  | Приложение №1 к муниципальной программе «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015 год |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной  программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского район»а Смоленской области»  на 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Базовое значение показателей по годам | Планируемое значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-й год до начала реализации муниципальной программы | 1-й год до начала реализации муниципальной программы | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы | 3-й год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого предпринимательства на 6,0%. | % | 1,5 | 1,0 | 2 | х | х |
| 2. | Увеличение численности предпринимателей до 30,0%; | % | 7,8 | 7,0 | 10,0 | х | х |

| 3. | Увеличение среднесписочной численности, работающих на малых предприятиях до 30,0%; | % | 8,7 | 6,5 | 10,0 | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от субъектов предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения (налоговые отчисления за отчетный 2014 год), за период реализации Программы на 4,5% | % | 0 | 0 | 1,0 | х |

|  | Приложение №2 к муниципальной программе «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015год |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной  программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области»  на 2015 год

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Увеличение количества субъектов малого предпринимательства | x | x | x | x | x | x | 1 | х | х |
| 1.1.1 | Организация и участие в конкурсах, ярмарках, выставках | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | местный бюджет | х | х | х | х | x | x | x |
| 1.1.2 | Изготовление информационных материалов о мероприятиях муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | х | х | x | x | x |
| 1.2. | Увеличение численности предпринимателей | x | x | x | x | x | x | 10,0 | х | х |
| 1.3. | Обеспечение устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики | x | x | x | x | x | x | да | да | да |
| 1.4. | вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | x | x | x | x | x | x | да | да | да |
| 1.4.1 | Проведение с молодежью семинаров, форумов, деловых игр и иных мероприятий экономической направленности (т.р.) | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | местный бюджет | х | х | х | х | x | x | x |
| 1.4.2 | Услуги по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей (наличие - да, отсутствие –нет) | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | местный бюджет | да | да | да | да | x | x | x |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 2,0 | 2,0 | х | х | x | x | x |

|  | Приложение №3 к муниципальной программе |
| --- | --- |

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области»  на 2015год

| № п/п | Вид нормативного правового документа | Основные положения нормативного правового документа | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Областной закон от 26.11.2008 г. №153-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Смоленской области». | регулирует правоотношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Смоленской области | Областная Дума | по мере необходимости, в связи с изменением федерального законодательства |
| 2. | Решение Совета депутатов Викторовского сельского поселения «О бюджете Викторовского сельского поселения на 2015 год» | утверждает объемы средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | Администрация Викторовского сельского поселения | Декабрь 2014 года |
| 3. | Постановление Администрации Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от 10.11.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015 год | определяет основные мероприятия муниципальной программы и конечные результаты реализации Программы | Администрация Викторовского сельского поселения | ноябрь 2014 |

# 3. Транспорт Викторовского сельского поселения

- характеристика искусственных сооружений на автодорогах: железобетонный мост

- материал, год постройки, длина (п.м.) твердое асфальтобетон,1990г, 2917м.

- габариты, ширина проезжей части и тротуаров; 7,0м, Г-8,4+1х1,45.

-современные проблемы и предложения по развитию автодорог и искусственных сооружений;

- характеристика междугородных и пригородных автобусных маршрутов:

- наименование маршрута; Красный-Смоленск, с заходом в Алушково, Николаевка

- длина маршрута; 55 км.

- время проезда между конечными пунктами; 2 часа

- количество автобусов на маршруте; 2

- перевезено пассажиров (тыс. год); 10950чел.

- характеристика автовокзала: остановка (кирпич) 1990г.

- материал и год постройки;

- вместимость; 10чел.

- количество отправляемых автобусов (ед/сутки);  2

- современные проблемы и предложения по развитию внутригородских автобусных перевозок.

Перечень внешних автодорог (террииториальных) и их характеристика

| № п./п. | Наименование автодороги (с указанием конечного пункта) | Ведомственная принадлежность | Протяженность (км) | Техническая категория | Покрытие | Ширина проезжей части (м) | Техническое состояние | Интенсивность движения при подъезде к городу (ед./сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Красный-Викторово- Бубново-Самсоны |  | 28,43 11,43 | 1V | Твердое осфальто-бетон | 7,0 | удовлетворительное | 327 |

Перечень внешних автобусных маршрутов

(в  пригородном  и  междугороднем  сообщении)

| № марш- рута | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Время оборота (час, мин.) | Количество машин на маршруте (ед.) | Марка машин и их вместимость (чел.) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Красный-Самсоны с заходом в Алушково, Николаевка | 55 | 2,00 | 2 | 10 | 10950 |

Перечень

автомобильных дорог Викторовского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

| № п/п | Название населённых пунктов | Протяжённость уличной дорожной сети | Муниципальный правовой акт № 7 от 28.02.2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Муниципальная собственность согласно утверждённому перечню автодорог |  |
|  |  |  | из них с покрытием. км. |  |
|  |  |  | Асфальта- бетонное | Песчано-гравийное | грунтовое |  |
| 1. | д. Викторово | 4,7 | 1,5 |  | 3,2 |  |
| 1.1 | ул. Молодёжная | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 1.2 | ул. Озёрная | 0,3 | 0,2 |  | 0,1 |  |
| 1.3 | ул. Панская | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
| 1.4 | ул. Мира | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
| 1.5 | пер.-Мира | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 1.6 | ул. Победы | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 1.7 | ул. Свободы | 0,7 | 0,1 |  | 0,6 |  |
| 1.8 | пер. Школьный | 0.2 |  |  | 0,2 |  |
| 2. | д. Рахово | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 2.1 | ул. Заречная | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 2.2 | ул. Советская | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| 3. | д. Расточино | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 3.1 | ул. Лесная | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 4 | д. Богдановка | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 4.1 | ул. Зелёная | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 5. | д. Самсоны | 1,3 | 0,5 |  | 0,6 |  |
| 5.1 | ул. Центральная | 0,6 | 0.4 | 0,2 |  |  |
| 5.2 | ул. Полевая | 0,5 | 0,1 |  | 0,4 |  |
| 5.3 | пер. Ветеранов | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 6. | д. Куганье | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 6.1 | ул. Луговая | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 7. | д. Церковище | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 7.1 | ул. Белорусская | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 8. | д. Первое Мая | 1,о |  |  | 1,0 |  |
| 8.1 | ул. Партизанская | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 9. | д.Бубново | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 9.1 | ул.Тихая | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  | Итого | 10,3 | 2,0 |  | 8,1 |  |

Дороги Самсоны- Первое Мая   - 8000м(8 км) ; д.Бубново – Рахово – 2000 м (2 км)

Викторово  - Расточино – 4000 м (4 км)

Итого дорог местного значения  - 14000 м (14 км)

Итого улично-дорожной сети -10,3 км, из них – 2.0 км с твёрдым покрытием

Общая протяжённость дорог и улично-дорожной сети -  24,3 км, из них

дороги местного значения грунтовые  -  14,3 км

песчано-гравийные  - 8 км

- трубы -  всего   -  6 штук ( дорога Самсоны - Первое Мая)

Из них бетонные  6

Погонные метры  36

Остановок     -  2, число населённых пунктов обслуживаемых автобусами - 7

Протяжённость линий освещения на автомобильных дорогах (улицах) :

на начало года      - 1.1 км

на конец года        - 2 км

Необходимы трубопереезды:

\д.Рахово:   с улицы Заречная на улицу Советская

Д. Викторово  -  Расточино

### Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области»                 на 2015 год

| Администратор муниципальной программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы |  |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Наименование основных мероприятий муниципальной программы | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования» |
| Цель муниципальной программы | - сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения - обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | 1. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования. 2. Обеспечение безопасных условий передвижения населения и транспорта по улично-дорожной сети муниципального образования в зимнее время |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2015 год, этапы не предусмотрены |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы составляет – 174,9 тыс. руб., в том числе по годам: - 2015 год – 174,9 тыс. рублей; Из них: средства местного бюджета в размере 174,9 тыс. руб., в том числе по годам: - 2015 год – 174,9 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - паспортизация дорог; - разработка проектной документации схемы организации дорожного движения - обеспечение доступности автомобильного транспорта в населенные пункты в зимний период; - снижение вероятность гибели и травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях в зимний период; - повышение безопасности дорожного движения на территории поселения. |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие дорожно-транспортного комплекса  муниципального  образования  Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области»  призвана в рамках планируемых под её реализацию средств на очередной финансовый год и ближайшую перспективу обеспечить транспортную доступность и масштабы оказываемых транспортных услуг населению поселения.

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием улично-дорожной сети определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

От того насколько развита дорожная сеть, её качественные характеристики существенным образом будет зависеть сохранение населенных пунктов,  количество населения в них,  размещение мест приложения труда.

Улично-дорожная  сеть Викторовского сельского поселения  на 01.01.2014 года составляет 34,5 км.

Улично-дорожная  сеть:  в том числе:

- дороги местного значения  - 24,0 км;

- уличная сеть - 10,5 км.

Автодорог с асфальтобетонным покрытием  11,1 км, с ЩГПС покрытием – 9,9км, без покрытия – 13.5км, грунтовых дорог.

В настоящее время улично-дорожная  сеть требует, во-первых, инвентаризации  и паспортизации, во-вторых,  улучшения качества её содержания. Содержание дорог подразумевает комплекс работ по поддержанию в надлежащем техническом состоянии дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети поселения показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. Основной проблемой дорожного хозяйства  поселения является высокая доля дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям. Значительная степень износа дорог поселения сложилась из-за недостаточного финансирования работ по их содержанию.

Другой не менее важной проблемой, которая также зависит от финансирования, является инвентаризация  и паспортизация имеющейся улично-дорожной сети поселения.

Комплексное решение этих проблем позволит повысить качество жизни населения, улучшить условия предпринимательской деятельности, укрепить социально-политическую и экономическую стабильность в поселении.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование дорог общего пользования  Викторовского сельского поселения. В 2015 году планируется, на средства из бюджета сельского поселения, продолжить ремонт и содержание дорог и улиц Викторовского сельского поселения.

2. Приоритеты региональной, государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритетами государственной политики в сфере дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования являются:

- сохранение существующей улично-дорожной сети поселения и её содержание  в соответствии с требованиями строительных норм;

- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами поселения.

Целью  муниципальной  программы  является реализация прав  населения  на обеспечение безопасных условий передвижения по автомобильным дорогам местного значения на территории поселения и предупреждение возможных  дорожно-транспортных происшествий из-за проблем с содержанием дорог.

Целевыми показателями реализации муниципальной  программы являются:

- инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования;

- обеспечение безопасных условий передвижения населения и транспорта по улично-дорожной сети муниципального образования в зимнее время.

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:

- осуществить паспортизацию дорог;

- обеспечить  доступность  автомобильного транспорта в населенные пункты поселения  в зимний период;

- избежать вероятности  гибели  и  травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях и особенно в зимний период;

-  повысить  безопасность  дорожного движения  на  территории поселения.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий  подпрограмм входящих в состав муниципальной программы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей муниципальной программы должны быть реализованы следующие основные мероприятия:

- обеспечение сохранности улично-дорожной сети поселения;

- оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность;

- обеспечение  безопасности дорожного движения на территории поселения.

Выполнение основного мероприятия - обеспечение сохранности улично-дорожной сети поселения достигается за счет реализации следующих мероприятий:

- осуществление ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- формирование  у населения поселения бережного отношения к эксплуатации дорог в весенне-осенний период.

Выполнение основного мероприятия -  оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность достигается за счет реализации следующих мероприятий:

- осуществление инвентаризации  и постановки на учет дорог местного значения;

- ежегодного оформления права собственности муниципалитета на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Выполнение основного мероприятия - обеспечение  безопасности дорожного движения на территории поселения достигается за счет реализации следующих мероприятий:

-  содержание дорог в зимний период.

- организация информационно-пропагандистских мероприятий;

- правовое воспитание участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского;

- установка дорожных знаков, организация схем движения.

План реализации  муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы составляет –  174,9 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2015 год  – 174,9 тыс. рублей;

Из них: средства местного бюджета в размере 174.9 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2015 год  –  174,9 тыс. рублей;

Объем финансирования программы подлежит уточнению в течении года

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы руководствуются федеральным и областным законодательством: федеральные законы № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного движения»,№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Викторовского сельского поселения.

Необходимость разработки нормативных правовых актов муниципального образования будет определяться в процессе реализации муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении  №3 к Программе.

6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Администратором муниципальной программы применение мер государственного регулирования  в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы  «Развитие дорожно-транспортного комплекса  муниципального  образования  Викторовского  сельского  поселения Краснинского района Смоленской области»  на 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-й год до начала реализации муниципальной программы | 1-й год до начала реализации муниципальной программы | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы | 3-й год реализации муниципальной программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015 год |
| 1. | Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Обеспечение безопасных условий передвижения населения и транспорта по улично-дорожной сети муниципального образования в зимнее время | Наличие - да, отсутст-вие - нет | да | да | да | да | да |

Приложение №2

План

реализации  муниципальной программы на

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Викторовского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области» на 2015 год

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Цель муниципальной программы - сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения |
| 1.Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования» |
| 1.1 Обеспечение безопасных условий передвижения населения и транспорта по улично-дорожной сети муниципального образования в зимнее время (наличие –да, отсутствие –нет) | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 1.1.1. Поддержание уличной дорожной сети и автодорог местного значения в зимний период в безопасном состоянии для передвижения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | местный бюджет | 144,9 | 144,9 | х | х | х | х | х |
| 1.2 Организация информационно-пропагандистских мероприятий | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 1.3 Правовое воспитание участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 1.4 Установка дорожных знаков, организация схем движения | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 2. Основное мероприятие: Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования |
| 2.1. Осуществление инвентаризации и постановки на учет дорог местного значения | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 2.2. Ежегодного оформления права собственности муниципалитета на автомобильные дороги общего пользования местного значения. | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 2.2.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, и повышение безопасности дорожных условий (паспортизация) | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | местный бюджет | 30.0 | 30,0 | х | х | х | х | х |
| 3. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети поселения |
| 3.1. Формирование у населения поселения бережного отношения к эксплуатации дорог в весенне-осенний период. | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 3.2.Осуществление ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | местный бюджет |  |  |  |  | х | х | х |
| Итого по основным мероприятиям муниципальной программы |  |  | 174,9 | 174,9 | х | х | х | х | х |

|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы  «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015 год

| № п/п | Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.. | Постановления Администрации Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в сфере дорожно-транспортного комплекса | устанавливает цели и условия предоставления и расходования бюджетных средств по муниципальному образованию | в течении срока реализации муниципальной программы |

# Инженерная инфраструктура

# 4.1. Схема водоснабжения Викторовского  сельского поселения                 Краснинского района Смоленской области

1. Общие положения

Схема водоснабжения Викторовского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области   — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

2.  Основные цели и задачи схемы водоснабжения

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения   объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области при необходимости в подключении к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Сведения о водоснабжении  по поселению.

Краткая характеристика Викторовского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

Викторовское сельское поселение Краснинского района Смоленской области образованно  в 2005 году, находится в южной части Краснинского района  Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 01.12.2004 №77-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом.   Административный центр Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области – деревня Викторово. Юридический адрес: 216123, Смоленская область, Краснинский район, деревня Викторово.

Сельское поселение граничит:

на северо-востоке — с Волоедовским сельским поселением;

на востоке — с Новомихайловским сельским поселением

Монастырщинского района ;

на западе — с Горецким районом республика Беларусь;

на северо-западе — с Октябрьским сельским поселением.

По территории сельского поселения проходит автодорога Красный – Викторово-Самсоны которая является главной планировочной осью сельского поселения и оказывает значительное влияние на его хозяйственное развитие.

Территория сельского поселения составляет  114,67 квадратных километров.

Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Территория поселения включает в себя 9 населенных пунктов, общая численность населения Викторовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. – 192 человека.

В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

деревня Викторово;

деревня Рахово;

деревня Расточино;

деревня Самсоны;

деревня Курганье;

деревня Первое Мая;

деревня Бубново;

деревня Богдановка;

деревня Церковище;

Общая площадь жилищного фонда (2014 г.) – 14,9 тыс.кв.м.

По территории сельского поселения проходит автодорога Красный – Викторово – Самсоны, которая является главной планировочной осью сельского поселения и оказывает значительное влияние на его хозяйственное развитие.

Административным центром сельского поселения является деревня Викторово. Юридический адрес: 216 123, д. Викторово , ул. Мира, д. 7 Краснинского района Смоленской области.

Территория поселения входит в состав территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (далее – муниципальный район).

На территории Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области 2 населённый пункт – без постоянного населения.

Административным, культурным и хозяйственным центром  Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области является  д. Викторово, расположенная в юго-западной части Смоленской области, в 20 км  от пгт Красный.

Источником  водоснабжения  объектов поселения являются местные подземные воды.  На территории Викторовского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области расположены 6 артскважин,  из них 6 принадлежат Администрации Викторовского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области. Скважины, которые являются собственностью поселения, в хозяйственное ведение  никому не переданы

Централизованная  система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения   имеется в д.Викторово, д. Рахово, д. Расточино,  д. Самсоны, д. Первое Мая.

Услугами централизованного водоснабжения охвачено 97% населения Викторовского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, а именно:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения Администрации с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению Администрация производит самостоятельно. Оплата услуг,  предоставляемых Администрацией Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

4.  Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Викторовского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

5.   Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Викторовского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области.

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды.

Водоснабжение Викторовского сельского  поселения  осуществляется из  6 водозаборных скважин. Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня.

| Наименование водозабора и его сооружение | Адрес | Дебит откачки л/сек | Глуби-на скважи-ны, м | Год построй-ки | Конструкция скважины, установленное оборудование (марка насоса) | Протяженность водопрово-да, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. Скважина | д. Викторово | 1,7 | 107 | 1990 | ЭЦВ 6-10-110 | 2,6 2,5 |
| Арт. скважина | д. Викторово | 2,3 | 107 | 1967 | ЭЦВ 6-10-110 |  |
| Арт. скважина | д. Рахово | 1,2 | 107 | 1989 | БЦПЭ 1,2-63 | 1,8 |
| Арт. скважина | д. Расточино | 1,7 | 112 | 1965 | ЭЦВ 6- 10-110 | 0,75 |
| Арт. скважина | д. Самсоны | 1.7 | 120 | 1962 | ЭЦВ 6-10-110 | 0,7 |
| Арт. скважина | д. Первое Мая | 1,7 | 103 | 1966 | ЭЦВ 6- 10-110 | 1,0 |

* год постройки скважины и глубина будут уточнены

Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-100 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 9,350 км.

Водоразборных колонок всего - 45 ед. Поднято воды насосными станциями  всего за год 4125 м³.

Объем потребления воды  населением 3608,5 м³. +школа

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения  проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

В населенных пунктах поселения, где водопровод отсутствует, водоснабжение обеспечивается за счет колодцев. Всего на территории поселения имеется 17 колодцев (общественных и частных).

6.   Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Исследование на качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 в населённых пунктах сельского поселения не проводилось.

В сельском поселении по состоянию на 01.01.2014 г. нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

Предусматривается  на период до 2023 г. реконструкцию водопроводных сетей, протяженностью 19,355 км.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области планирует земельные участки под артскважинами  оформить  в муниципальную собственность.  .

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7.  Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения и сельскохозяйственных предприятий предполагается покрывать за счет подземных вод.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих и строительство новых водопроводных сетей и водоразборных колонок.

Проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:  водозаборные скважины с погружными насосами; станция водоподготовки; водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами; водонапорная башня.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1)	Реконструкция существующей уличной водопроводной сети    в д. Викторово с улицы Панская на улицу Озёрная с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

2) Реконструкция водопроводных сетей в д. Рахово; (ул.Заречная)

3)	Проведение ремонта колодцев в д.д. Викторово, Рахово и строительство колодца в                 д. Самсоны,

4)	Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

5)	Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

1) провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2) разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3) определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

4) разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

В населенном пункте д. Самсоны Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,  где отсутствует колодец  и где проживает население до 16 человек, планируется  строительство шахтного колодца.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Проектные предложения

На расчетный период:

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

# 4.2. Схема газификации и газоснабжения Викторовского  сельского поселения                 Краснинского района Смоленской области

# 5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# 5.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения по генеральному плану Викторовского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах сельского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Размещение отдельных категорированных объектов на территории МО проектом генерального плана не предусматривается.

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определяются с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте Генерального плана предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения и                       п. Красный

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015 год

| Администратор муниципальной программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы |  |
| Наименование основных мероприятий муниципальной программы | «Пожарная безопасность» |
| Цель муниципальной программы | - реализация системы мер, направленных на выполнение противопожарных и охранных мероприятий на территории муниципального образования Викторовского сельского поселения |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | 1.Укрепление противопожарной защиты населенных пунктов Викторовского сельского поселения. 2.Повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности на подведомственной территории 3.Информационное обеспечение и противопожарная пропаганда в области пожарной безопасности. 4.Обучение мерам пожарной безопасности |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2015 год |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет – 14,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 14,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Обеспечение пожарной безопасности жителей муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области. 2.Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Викторовского сельского поселения. |

Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области является одним из важнейших направлений деятельности Администрации Викторовского сельского поселения.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

На территории Викторовского сельского поселения под действие данной муниципальной программы  подпадают, в первую очередь, следующие объекты: здание Викторовского филиала МБОУ «Глубокинская СОШ», здание Викторовского СДК, здание Викторовской библиотеки, здание Администрации поселения, объекты муниципальной собственности, территория населенных пунктов поселения.

Кроме перечисленного Администрация поселения несет ответственность за защиту населенных пунктов от лесных пожаров, несанкционированного пала сухой травы (устройство защитных противопожарных полос, создание запасов воды и т.п.), очистка от снега и льда дорог, проездов, подъездов к зданиям, сооружениям, водоисточникам, пирсам, обучение  лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций, объектов муниципальной собственности, лиц, обучающих население, учащихся, работников организаций мерам пожарной безопасности, содержание электрооборудования жилых и общественных зданий муниципальной собственности (замер сопротивления изоляции электропроводов, контуров заземления, ремонтные работы и т.п.), техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий муниципальной собственности (автоматической пожарной сигнализации,  пожаротушения и т.п.), своевременной перезарядки и испытание огнетушителей в общественных зданиях муниципальной собственности, обслуживание и замена знаков безопасности (указателей, световых табло и т.п.).

2. Приоритеты региональной государственной политики в  сфере реализации муниципальной программы, цели,  целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Основной целью Программы  является создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, предупреждения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на 2015 год.  Создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах поселения

Для ее достижения необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить содержание электрооборудования жилых и общественных зданий муниципальной собственности (замер сопротивления изоляции электропроводов, контуров заземления, ремонтные работы и т.п.);

- обеспечение технического обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий муниципальной собственности (автоматической пожарной сигнализации);

- организация своевременной перезарядки и испытание огнетушителей в общественных зданиях муниципальной собственности, обслуживание и замена знаков безопасности (указателей, световых табло и т.п.)

- оснащение современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

- организация информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту;

- профилактика и предупреждение пожаров на территории населенных пунктов.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

1.Укрепление противопожарной защиты населенных пунктов Викторовского сельского поселения.

2.Информационное обеспечение и противопожарная пропаганда в области пожарной безопасности.

3.Обучение мерам пожарной безопасности, исходя из имеющихся средств.

4. Обслуживание систем  пожарной безопасности.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1.Обеспечение пожарной безопасности жителей муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

2.Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Викторовского сельского поселения

3. Повышение уровня пожарной безопасности объектов жилого фонда, объектов муниципальной и других форм собственности, находящихся на территории поселения;

4. Увеличение участия общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров.

Сроки реализации муниципальной программы 2015год.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих

в состав муниципальной программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Перечень мероприятий по их  реализации

| Мероприятия | Срок реализа-ции | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Создание информационного уголка для обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, обеспечение учебно-методическими и наглядными пособиями | 2015 | Администрация поселения |
| Информационное обеспечение жителей Викторовского сельского поселения в области пожарной безопасности | 2015 | Администрация поселения |
| Размещение на интернет-сайте Викторовского сельского поселения информационных и методических материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения. | 2015 | Администрация поселения |
| Оборудование уголков пожарной безопасности в зданиях общественного назначения | 2015 | Организации, предприятия, учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории поселения |
| Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий муниципальной собственности | 2015 | Администрация поселения Организации, предприятия, учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории поселения |
| Своевременная перезарядка и испытание огнетушителей в общественных зданиях муниципальной собственности, обслуживание и замена знаков безопасности (указателей, световых табло и т.п.) | 2015 | Администрация поселения |
| Защита населенных пунктов от лесных и торфяных пожаров, несанкционированного пала сухой травы (устройство защитных противопожарных полос, создание запасов воды, скашивание травы и т.п.) | 2015 | Администрация поселения |
| Установка информационных щитов противопожарной направленности | 2015 | Администрация поселения |
| Обучение в образовательных заведениях, имеющих лицензию, мерам пожарной безопасности руководителей, лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций, объектов муниципальной собственности, лиц, обучающих население, учащихся, работников организаций мерам пожарной безопасности | 2015 | Администрация поселения Организации, предприятия, учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории поселения |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет – 14,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2015 год – 14,0 тыс. рублей;

Раздел  5. «Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы».

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов. В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

принятыми управленческими решениями.

Раздел 6. «Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной  программы».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящей программе.

Приложение №1

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности

населения муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района

Смоленской области» на 2015 год

Приложение №2

План

реализации муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности

населения муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района

Смоленской области» на 2015 год

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифро-вать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Очередной финансовый год | 1 год планово-го периода | 2 год планово-го периода | Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планово-го периода |
| Цель муниципальной программы: реализация системы мер, направленных на выполнение противопожарных и охранных мероприятий на территории муниципального образования Викторовского сельского поселения |
| Укрепление противопожарной защиты населенных пунктов Викторовского сельского поселения ( наличие-да, отсутствие-нет) | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| Информационное обеспечение и противопожарная пропаганда в области пожарной безопасности (наличие-да, отсутствие-нет) . | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| Обучение мерам пожарной безопасности, исходя из имеющихся средств (наличие-да, отсутствие-нет) | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| Обслуживание систем пожарной безопасности | Администрация Викторовского сельского поселения | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | х | х | х | х | х |
| Основные мероприятия |  |
| Создание информационного уголка для обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, обеспечение учебно-методическими и наглядными пособиями | Администрация Викторовского сельского поселения | местный бюджет |  | да | да | да | х | х | х |
| Информационное обеспечение жителей Викторовского сельского поселения в области пожарной безопасности | Администрация Викторовского сельского поселения | местный бюджет |  | да | да | да | х | х | х |
| Размещение на интернет-сайте Викторовского сельского поселения информационных и методических материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселени | Администрация Викторовского сельского поселения | местный бюджет |  | да | да | да | х | х | х |
| Оборудование уголков пожарной безопасности в зданиях общественного назначения | Администрация Викторовского сельского поселения | местный бюджет |  | да | да | да | х | х | х |
| Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий муниципальной собственности | Администрация Викторовского сельского поселения | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | х | х | х | х | х |
| Защита населенных пунктов от лесных и торфяных пожаров, несанкционированного пала сухой травы (устройство защитных противопожарных полос, создание запасов воды, скашивание травы и т.п.) | Администрация Викторовского сельского поселения | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | х | х | х | х | х |
| Своевременная перезарядка и испытание огнетушителей в общественных зданиях муниципальной собственности, обслуживание и замена знаков безопасности (указателей, световых табло и т.п.) | Администрация Викторовского сельского поселения | местный бюджет | да | да | да | да | х | х | х |
| Установка информационных щитов противопожарной направленности | Администрация Викторовского сельского поселения | местный бюджет |  | да | да | да | х | х | х |
| Обучение в образовательных заведениях, имеющих лицензию, мерам пожарной безопасности руководителей, лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций, объектов муниципальной собственности, лиц, обучающих население, учащихся, работников организаций мерам пожарной безопасности | Администрация Викторовского сельского поселения | местный бюджет |  | да | да | да | х | х | х |
| ИТОГО по программе |  |  | 14,0 | 14,0 | х | х | х | х | х |

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы  «Создание условий для обеспечения безопасности  жизнедеятельности населения муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015 год

Приложение №3

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных целевых программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | Муниципальная программа муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015 год | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | Ноябрь 2014 года |

# 5.2. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

# 5.2.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения.

4. Создание незамерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами.

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

# 5.2.2. Мероприятия по защите территории от подтопления

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок;

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах;

- наличие в магазинах продуктов первой необходимости в полном объеме;

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения;

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств;

- обеспечение собственниками ГТС (балансодержателями, арендаторами) безаварийного пропуска паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, наличие необходимого запаса медикаментов в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

# 6. Земли лесного фонда.                                                                                                                                                      Поквартальная карта-схема подразделения лесов на территории поселения по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых ООПТ и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов не связанных с созданием лесной инфраструктуры

# 7. Особо охраняемые природные территории

# (ответ Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии на запрос о наличии особо охраняемых территорий в границах Викторовского сельского поселения)

### Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в муниципальном образовании  Викторовского сельского поселения Краснинского  района Смоленской области» на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в муниципальном образовании  Викторовского сельского поселения Краснинского  района Смоленской области» на 2014-2016 годы

| Администратор муниципальной программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной Программы |  |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной Программы |  |
| Цель муниципальной Программы | Создание условий для сохранения и обеспечения безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - количество разработанных проектов на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Викторовского сельского поселения Краснинского района; - количество отремонтированных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Викторовского сельского поселения Краснинского района |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы – 42106,92 руб., в том числе: - средства бюджета Викторовского сельского поселения – 42106,02 руб.. в том числе по годам реализации: 2014 год – 42106,92 руб., том числе: - средства бюджета Викторовского сель-ского поселения – 42106,92 руб.. 2015 год – 0 руб., том числе: - средства бюджета Викторовского сель-ского поселения - 0 руб.; 2016 год – 0 руб., том числе: - средства бюджета Викторовского сель-ского поселения - 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | капитальный ремонт гидротехнического сооружения, находящихся в собственности Викторовского сельского поселения |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

На сегодняшний день на территории Краснинского района насчитывается 18 гидротехнических сооружений различного назначения. Большинство из которых со сроками эксплуатации 30 и более лет. Техническое состояние гидротехнических сооружений ежегодно ухудшается и более половины гидротехнических сооружений  представляют опасность для объектов экономики и населения при аварийных ситуациях,  особенно в период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. Также следует учитывать, что в случае срыва гидротехнического сооружения население лишается единственного места отдыха и пожарного водоема. В целях предотвращения возникновения ЧС и приведение гидротехнических сооружений в исправное состояние необходимо проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, что предполагает бюджетные расходы разных уровней в течение длительного периода времени и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», органы исполнительной власти субъектов РФ уполномочены решать вопросы безопасности гидротехнических сооружений. Для этого необходимо заблаговременно проводить достаточное финансирование комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях. Департаментом Смоленской области по природным ресурсам совместно с Центральным управлением Ростехнадзора  и Главным управлением МЧС России по Смоленской области, составлен перечень гидротехнических сооружений с опасным и неудовлетворительным уровнем безопасности по Смоленской области, в который вошли и 2 объекта по муниципальному образованию  «Краснинский район» - это гидротехнические сооружения, находящихся в собственности Краснинского городского поселения и Викторовского сельского поселения.

На основании этого перечня в программе предусматриваются мероприятия по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений  в Викторовском сельском поселении.

Реализация этих мероприятий позволит обеспечить возможность улучшения качества жизни населения и качества окружающей среды, гарантировать обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Викторовского сельского поселения Краснинского района.

Кроме того, мероприятия носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики, а также на повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в отраслях, использующих водные ресурсы (транспорт, аграрный сектор, рыбное хозяйство).

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель - создание условий для сохранения и обеспечения безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, защита населения и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами муниципальной Программы являются:

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения, находящегося в собственности муниципального образования;

-  осуществление капитального ремонта гидротехнического сооружения, находящегося в собственности муниципального образования;

- информирование населения о реализации  мероприятий Программы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной

программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам программных мероприятий.

Программные мероприятия изложены в приложении к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы  -  42106,92 руб.,

в том числе:

- средства бюджета Викторовского сельского поселения – 42106,92 руб..

в том числе по годам реализации:

2014 год –  42106,92 руб., том числе:

- средства бюджета Викторовского сельского поселения – 42106,92 руб..

2015 год –      0   руб., том числе:

- средства бюджета Викторовского сельского поселения  - 0 руб.;

2016 год –    0   руб., том числе:

- средства бюджета Викторовского сельского поселения - 0 руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению с учетом норм бюджетов всех уровней федерального, областного и муниципального на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы и результатов проведения торгов на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Основным механизмом реализации Программы является оказание  государственной поддержки путем предоставления субсидий муниципальным районам Смоленской  области на основании заключенных с администрациями соответствующих муниципальных образований Смоленской  области договоров, что приведет к устойчивому финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

Организацию управления Программой осуществляет Департамент Смоленской области по природным ресурсам на уровне области и Отдел ЖКХ и строительства Администрации муниципального образования «Краснинский район» в соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.06.1997 года №117-ФЗ,  Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", другими нормативно-правовыми актами Администраций Смоленской области, Краснинского района и поселения.

Приложение

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и рациональное

использование природных ресурсов в муниципальном образовании Викторовского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2014-2016 годы.

| Перечень программных мероприятий на 2014-2016 годы |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, руб. |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  |  |  | Федер. бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Федер. бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Федер. бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье без названия в д.Викторово | Администрация Викторовского сельского поселения | 2014-2016 годы | 42106,92 | 0 | 0 | 42106,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 42106,92 | 0 | 0 | 42106,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 9. Подготовка цифровой картографической основы для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки

Цифровая картографическая основа выполняется на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на  населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с космических аппаратов «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird», «LandsatETM+» 2011 – 2013 гг., приобретаемых у ООО Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» (приложение №1), а так же векторных материалов кадастрового деления.

При отборе космических снимков учитываются следующие параметры:

-  Полное покрытие трапеции КС во всех диапазонах.

-  Наилучшее фотографическое качество (контрастность, яркость, отсутствие технических дефектов, существенно ухудшающих качество исходных материалов); технические дефекты не должны занимать более 10% площади.

-  Наилучшее цифровое качество (отсутствие сбойных строк, помех, пропущенных каналов).

-  Благоприятные сезонные и погодные условия (при наименьшей облачности).

- Максимальный допустимый процент облачности не должен превышать 15% площади (с учетом рассеянной облачности, некачественных снимков и прочих дефектов).

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат МСК-67, имеющей ключ перехода к государственной системе координат и системе координат 1963 года.

# Text boxes

| № п/п | Наименование подпрограммы и показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей (на период реализации районного бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-й год до реализации программы | 1-й год до реализации программы | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы |
| 1. | Укрепление противопожарной защиты населенных пунктов Викторовского сельского поселения. | наличие-да, отсутствие-нет | да | да | да | да | да |
| 2. | Информационное обеспечение и противопожарная пропаганда в области пожарной безопасности. | наличие-да, отсутствие-нет | да | да | да | да | да |
| 3. | Обучение мерам пожарной безопасности, исходя из имеющихся средств. | наличие-да, отсутствие-нет | да | да | да | да | да |
| 4. | Обслуживание систем пожарной безопасности | тыс.руб. | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | 10,0 |